## Slide 1: Výzvy a očekávání implementace EPBD4 v roce 2026
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., FEng.

## Slide 2: CO ŘEŠÍ EPBD4?
Požadavky na
společný obecný rámec metody výpočtu celkové energetické náročnosti budov a ucelených částí budov;
uplatnění minimálních požadavků na ENB pro novostavby a stávající budovy, jejich ucelené části, prvky a technické systémy
výpočet a zveřejnění potenciálu globálního oteplování během životního cyklu budov
solární energii v budovách;
pasy pro renovaci budov
technické systémy budov (čl.13)
infrastrukturu udržitelné mobility v budovách a v jejich okolí
Připravenost budov pro chytrá řešení (čl. Příloha IV)
Certifikaci energetické náročnosti (čl. 19-21)
Databáze energetické náročnosti budov (č.22)
Inspekci technických systémů (čl.23)
Nezávislí odborníci (č.25-26)
https://eur-lex.europa.eu/

## Slide 3: Výpočet ENB
Na základě vypočtené či změřené spotřeby energie
  Vypočtená – měsíční, hodinový nebo kratší interval výpočtu, zohledňuje teplotní odezvu budovy a schopnost zajistit flexibilitu energetické sítě
  Změřená – metodika výpočtu eliminuje vliv chování uživatelů a místního klimatu, vyžaduje odečty alespoň v měsíčních intervalech a musí rozlišovat mezi energonositeli
Oproti stávající metodice výpočtu zohledňuje navíc
  kapacitu instalovaných obnovitelných zdrojů energie na místě,
  skladování energie
  systémy automatizace a kontroly budov a jejich schopnosti monitorovat, řídit a optimalizovat energetickou náročnost;
https://www.cisco.com
Co je jinak než v současném výpočtu ?

## Slide 4: UPLATNĚNÍ MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA ENB
nezpůsobuje na místě žádné uhlíkové emise z fosilních paliv
nabízí kapacitu pro reakci na vnější signály a upravuje svou spotřebu, výrobu nebo skladování energie, je-li to ekonomicky a technicky proveditelné
Celková spotřeba primární energie o 10 % nižší než u budov s téměř nulovou spotřebou energie
Stanoveny na limity na provozní emise skleníkových plynů
Potřeba energie pokryta:
energií z obnovitelných zdrojů v místě, blízkém okolí, od společenství
energií z účinného systému dálkového vytápění a chlazení
energií ze zdrojů bez emisí uhlíku
Celková roční spotřeba primární energie ZEMB
Nízkoenergetická budova
Pasivní budova
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Budova s nulovými emisemi
Od 1.1. 2028 nové budovy vlastněné veřejnými subjekty
Od 1.1. 2030 všechny nové budovy
Pokud není technicky či ekonomicky proveditelné splnit požadavky stanovené v tomto odstavci, může být celková roční spotřeba primární energie pokryta i jinou energií ze sítě, která splňuje kritéria stanovená na vnitrostátní úrovni.
BUDOVA S NULOVÝMI EMISEMI
Notes: (20) Zvýšené ambice Unie v oblasti klimatu a energetiky vyžadují novou vizi pro budovy:
budovu s nulovými emisemi, s velmi nízkou spotřebou energie, s nulovými emisemi
uhlíku na místě z fosilních paliv a s nulovými nebo velmi nízkými provozními emisemi
skleníkových plynů. Všechny nové budovy by měly být budovami s nulovými emisemi
do roku 2030 a ▌stávající budovy by měly být transformovány na budovy s nulovými
emisemi do roku 2050.
(22) Existují různé možnosti, jak pokrýt energetické potřeby budovy s nulovými emisemi:
energií vyrobenou na místě nebo v blízkém okolí z obnovitelných zdrojů ▌, jako jsou
solární tepelná energie, geotermální energie, fotovoltaická solární energie, tepelná
čerpadla, hydroelektrická energie a biomasa, energie z obnovitelných zdrojů poskytovaná
společenstvími pro obnovitelné zdroje, účinné dálkové vytápění a chlazení a energie
z jiných bezuhlíkových zdrojů energie. Energie získaná spalováním obnovitelných paliv
se považuje za energii z obnovitelných zdrojů vyrobenou na místě, pokud ke spalování
obnovitelného paliva dochází na místě.
(23) Budovy s nulovými emisemi mohou přispět k flexibilitě na straně poptávky, například
prostřednictvím řízení poptávky, akumulace elektrické energie, akumulace tepla
a distribuované výroby energie z obnovitelných zdrojů za účelem podpory
spolehlivějšího, udržitelnějšího a účinnějšího energetického systém
Článek 2
Definice
„budovou s nulovými emisemi“ budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou
v souladu s přílohou I, která vyžaduje nulové nebo velmi nízké množství energie,
produkuje nulové emise uhlíku z fosilních paliv na místě a produkuje nulové nebo velmi
nízké provozní emise skleníkových plynů, v souladu s článkem 11;
ČL 11
Budova s nulovými emisemi nezpůsobuje na místě žádné uhlíkové emise z fosilních paliv. Budova s nulovými emisemi nabízí kapacitu pro reakci na vnější signály a upravuje svou spotřebu, výrobu nebo skladování energie, je-li to ekonomicky a technicky proveditelné.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby energetická náročnost budovy s nulovými emisemi splňovala maximální prahovou hodnotu. Členské státy stanoví maximální prahovou hodnotu pro energetickou náročnost budovy s nulovými emisemi s cílem dosáhnout alespoň nákladově optimálních úrovní stanovených v nejnovější vnitrostátní zprávě o optimálních nákladech podle článku 6. Členské státy revidují maximální prahovou hodnotu pokaždé, když jsou revidovány nákladově optimální úrovně.
3. Maximální prahová hodnota pro energetickou náročnost budovy s nulovými emisemi musí být nejméně o 10 % nižší než prahová hodnota celkové spotřeby primární energie stanovená na úrovni členského státu pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie ke dni 28. května 2024.
4. Členské státy mohou maximální prahovou hodnotu pro energetickou náročnost budovy s nulovými emisemi upravit pro renovované budovy při dodržení příslušných ustanovení o optimálních nákladech, a pokud byly stanoveny prahové hodnoty pro renovované budovy s téměř nulovou spotřebou energie, požadavků odstavce 3.
5. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že provozní emise skleníkových plynů z budovy s nulovými emisemi splňují maximální prahovou hodnotu stanovenou na úrovni členského státu v jejich vnitrostátních plánech renovace budov. Tato maximální prahová hodnota může být stanovena na různých úrovních pro nové a renovované budovy.
6. Členské státy oznámí Komisi své maximální prahové hodnoty, včetně popisu metodiky výpočtu podle typu budovy a relevantního označení vnějšího klimatu, v souladu s přílohou I. Komise tyto maximální prahové hodnoty přezkoumá, a je-li to vhodné, doporučí jejich úpravu.
7. Členské státy zajistí, aby celková roční spotřeba primární energie nové nebo renovované budovy s nulovými emisemi byla pokryta:
a) energií z obnovitelných zdrojů vyrobenou na místě nebo v blízkém okolí a splňující kritéria stanovená v článku 7 směrnice (EU) 2018/2001;
b) energií z obnovitelných zdrojů poskytnutou společenstvím pro obnovitelné zdroje ve smyslu článku 22 směrnice (EU) 2018/2001;
c) energií z účinného systému dálkového vytápění a chlazení v souladu s čl. 26 odst. 1 směrnice (EU) 2023/1791 nebo
d) energií ze zdrojů bez emisí uhlíku.
Pokud není technicky či ekonomicky proveditelné splnit požadavky stanovené v tomto odstavci, může být celková roční spotřeba primární energie pokryta i jinou energií ze sítě, která splňuje kritéria stanovená na vnitrostátní úrovni.

## Slide 5: HODNOCENÍ POTENCIÁLU GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ
potenciál globálního oteplování během životního cyklu je vyjádřený číselným ukazatelem emisí skleníkových plynů za celý životní cyklus v kgCO2eq/m²
referenční období studie v délce 50 let
Výběr údajů, definice scénářů a výpočty se provedou v souladu s normou EN 15978 (EN15978:2011 Udržitelnost stavebních prací. Posouzení environmentální výkonnosti budov. Metoda výpočtu)
Rozsah stavebních prvků a technického vybavení odpovídá definicím uvedeným ve společném rámci EU Level(s) pro ukazatel 1.2.
od 1. ledna 2028 pro všechny nové budovy s užitnou podlahovou plochou větší než 1 000 m2; od 1. ledna 2030 pro všechny nové budovy.
Součásti certifikátu ENB ( je-li k dispozici)
https://www.findoutaboutplastics.com
Hodnocení nejen provozní ale i zabudované energie..

## Slide 6: SOLÁRNÍ ENERGIE
Členské státy zajistí umístění vhodných zařízení na výrobu solární energie, pokud je to technicky vhodné a ekonomicky a funkčně proveditelné, takto:
  do 31. prosince 2026 na všechny nové veřejné a jiné než obytné budovy s užitnou podlahovou plochou větší než 250 m2;
  na všechny stávající veřejné budovy s užitnou podlahovou plochou větší než:
    2 000 m2 do 31. prosince 2027;
    750 m2 do 31. prosince 2028;
    250 m2 do 31. prosince 2030;
  do 31. prosince 2027 na stávající jiné než obytné budovy s užitnou podlahovou plochou větší než 500 m², pokud daná budova prochází větší renovací nebo zákrokem, který vyžaduje správní povolení pro renovace budov, stavebními pracemi na střeše nebo instalací technického systému budovy;
  do 31. prosince 2029 na všechny nové obytné budovy a na všechna nová zastřešená parkoviště fyzicky sousedící s budovami.
Fotovoltaika nebo i fototermika?

## Slide 7
Co je pas pro renovaci budov?
Definice podle článku 2(19) revidované směrnice EPBD
„Individualizovaný plán rozsáhlé renovace konkrétní budovy v maximálním počtu kroků, které výrazně zlepší její energetickou náročnost"
🎯 Princip individualizace Každý pas specificky navržen pro konkrétní budovu s ohledem na: • Technické charakteristiky
• Finanční možnosti vlastníka
• Preference komfortu
📊 Princip posloupnosti Logicky organizované kroky: • Optimalizace technických synergií
• Ekonomická efektivnost
• Rozložení investičních nákladů
Zdroj: Článek 2(19) EPBD 2024/1275
PAS PRO RENOVACI BUDOV

## Slide 8
Cílové stavy „rozsáhlé renovace“
Do 31. prosince 2029 Budova s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) Velmi nízká spotřeba energie, přičemž téměř nulová nebo velmi nízká spotřeba je pokryta v významné míře z OZE, včetně energie vyrobené na místě nebo v jeho blízkosti
Od 1. ledna 2030 Budova s nulovými emisemi (ZEB) Velmi nízká spotřeba energie s nulovými nebo velmi nízkými energetickými potřebami, nulové emise uhlíku z fosilních paliv na místě a nulové nebo velmi nízké provozní emise skleníkových plynů
Časové rozlišení reflektuje očekávaný pokrok v energeticky účinných technologiích a obnovitelných zdrojích
Zdroj: EPBD 2024/1275, definice nZEB a ZEB
PAS PRO RENOVACI BUDOV

## Slide 9: PAS PRO RENOVACI BUDOV
informace o:
stávající energetické náročnosti budovy,
jednotlivých, graficky znázorněných, postupných krocích renovace
  název a popis renovačních opatření pro daný krok, včetně relevantních možností pro technologie, techniky a materiály, které mají být použity;
  odhadované úspory energie ve spotřebě primární energie a v konečné spotřebě energie v kWh a v procentním zlepšení ve srovnání se spotřebou energie před provedením daného kroku;
  odhadované snížení provozních emisí skleníkových plynů;
  odhadované úspory na účtu za energii s jasným uvedením očekávaných nákladů na energii použitých pro výpočet;
  odhadované třídy energetické náročnosti průkazu energetické náročnosti, které má být dosaženo po dokončení daného kroku;
možném připojení k účinné síti zásobování teplem, podílu individuální nebo kolektivní výroby a vlastní spotřeby obnovitelné energie;
dostupných možnostech pro zlepšení oběhovosti stavebních výrobků a pro snížení jejich emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu, jakož i o širších přínosech souvisejících se zdravím a pohodlím, kvalitou vnitřního prostředí a lepší adaptabilitou budovy na změnu klimatu;
možné finanční a technické podpoře
poradenských službách a službách technického poradenství
https://aldren.eu/building-renovation-passport/
Co je obsahem?
Notes: a) informace o stávající energetické náročnosti budovy;
b) grafické znázornění nebo grafická znázornění plánu a jeho kroků pro postupnou
rozsáhlou renovaci;
c) informace o relevantních vnitrostátních požadavcích, jako jsou minimální
požadavky na energetickou náročnost budov, minimální normy energetické
náročnosti a pravidla v členském státě pro postupné ukončení používání fosilních
paliv v budovách k vytápění a chlazení, včetně dat nabytí účinnosti;
d) stručné vysvětlení optimální souslednosti kroků;
e) informace o jednotlivých krocích, včetně:
i) názvu a popisu renovačních opatření pro daný krok, včetně relevantních
možností pro technologie, techniky a materiály, které mají být použity;
ii) odhadovaných úspor energie ve spotřebě primární energie a v konečné
spotřebě energie v kWh a v procentním zlepšení ve srovnání se spotřebou
energie před provedením daného kroku;
iii) odhadovaného snížení provozních emisí skleníkových plynů;
iv) odhadovaných úspor na účtu za energii s jasným uvedením očekávaných
nákladů na energii použitých pro výpočet;
v) odhadované třídy energetické náročnosti certifikátu energetické náročnosti,
které má být dosaženo po dokončení daného kroku;
f) informace o možném připojení k účinnému systému dálkového vytápění
a chlazení;
g) podíl individuální nebo kolektivní výroby a vlastní spotřeby energie z obnovitelných
zdrojů, jehož má být podle odhadů po renovaci dosaženo;
h) obecné informace o dostupných možnostech pro zlepšení oběhovosti stavebních
výrobků a pro snížení jejich emisí skleníkových plynů během celého životního
cyklu, jakož i o širších přínosech souvisejících se zdravím a pohodlím, kvalitou
vnitřního prostředí a lepší adaptabilitou budovy na změnu klimatu;
i) informace o dostupných finančních prostředcích a odkazy na relevantní
internetové stránky uvádějící zdroje tohoto financování;
j) informace o poradenských službách a službách technického poradenství, včetně
kontaktních údajů a odkazů na internetové stránky jednotných kontaktních míst.

## Slide 10: Energetická náročnost a vnitřní prostředí budov
Vnitřní prostředí budov
Energetická náročnost
Obálka budovy
Vytápění
Chlazení
Větrání
Osvětlení
Výroba tepla
Výroba elektřiny
Inteligentní budovy
Kvalita vzduchu
Osvětlení
Akustika
Psychika
Elmg pole
Tepelný komfort
Vnitřní prostředí

## Slide 11: Energetická náročnost a vnitřní prostředí budov
Vnitřní prostředí budov
Energetická náročnost
Obálka budovy
Vytápění
Chlazení
Větrání
Osvětlení
Výroba tepla
Výroba elektřiny
Inteligentní budovy
Kvalita vzduchu
Osvětlení
Akustika
Psychika
Elmg pole
Tepelný komfort
Vnitřní prostředí
??

## Slide 12: METODIKA HAIEQ ČVUT
Základní údaje o hodnoceném objektu
Identifikace zpracovatele
Identifikace vlastníka
Popis hodnocených zón
Identifikace zóny
Stavebně-technické řešení a interiér
Zpracování informací o provozu hodnoceného objektu
Data z měření
Data z matematického modelu
Charakter objektu
Umístění
Podklady pro hodnocení
Účel hodnocení
Vymezení rozsahu
Vytápění zóny
Chlazení zóny
Větrání
Osvětlení
Akustika
Zdroje záření a el. polí
Dotazníkový průzkum
Vyhodnocení
Lokalita a umístěné objektu z hlediska vnějšího prostředí a sociálních vazeb
Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny
Tepelný komfort v zimním období
Tepelný komfort v letním období
Kvalita vzduchu
Světelné prostředí
Akustické prostředí
Elektro-magnetická, -iontová -statická pole, ionizační záření, radon
POSUZOVANÁ BUDOVA
Identifikace problémů a doporučení
Holistic Assesment of Indoor Environmental Quality

## Slide 13: METODIKA HAIEQ ČVUT
HAIEQ
LS
Poloha objektu, vnější prostředí a sociální vztahy
STI
Budova - Stavebně technické řešení a interiér
TCS
Tepelný komfort v teplém období
TCW
Tepelný komfort v chladném období
IAQ
Kvalita vnitřního ovzduší
LC
Světelný komfort
AC
Akustický komfort
EC
Elektromagnetická, iontová, statická pole, ionizující záření
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
LS6
LS7
TCS1
TCS2
TCS3
TCS4
TCS5
TCS6
LS1
LS2
LS3
LS4
IAQ1
IAQ2
IAQ3
IAQ4
IAQ5
IAQ6
EC1
EC2
EC3
LC1
LC2
LC3
LC4
LC5
LC6
STI1
STI2
STI3
STI4
STI5
STI6
STI7
TCW1
TCW2
TCW3
TCW4
TCW5
TCW6
Notes: Metodika je určena především pro hodnocení stávajících budov a lze v ní nalézt analogii k energetickému auditu aplikovanému na kvalitu vnitřního prostředí. Na rozdíl od energetického auditu, který se zabývá pouze energií, metodika HAIEQ posuzuje budovu z hlediska 8 oblastí, které pokrývají hlavní složky vnitřního prostředí.
KLIK
Pro každou oblast hodnotíme 3 až 8 kritérií, přičemž zohledňujeme různé aspekty kvality životního prostředí.
Hodnocení jednotlivých kritérií provádí hodnotitel metodou obdobnou známkování ve škole.
KLIK

## Slide 14: Měření vybraných parametrů vnitřního prostředí
14
Teplota vzduchu
Výsledná teplota kulového teploměru
Relativní vlhkost vzduchu
Rychlost proudění vzduchu
Koncentrace CO2
Koncentrace prachových částic PM
Koncentrace VOC
Koncentrace formaldehydu
Hladina akustického tlaku
Osvětlení – spektrum
Koncentrace vzdušných iontů
Elektromagnetická pole
Dotazníkový průzkum
Kabele, K.; Veverková, Z.; Dvořáková, P. Kvalita vnitřního prostředí ve dvou rodinných domech
Výzkumná zpráva ČVUT 2021
METODIKA HAIEQ ČVUT
Notes: Short- and medium-term measurements of selected parameters of the indoor environment were carried out, including a questionnaire survey.

## Slide 15: METODIKA HAIEQ ČVUT
Průzkum objektů
Měření
Dotazníky
HAIEQ vyhodnocení
https://www.gsgms.org/en/our-council/news/2018/council_regional_rou.html
Notes: The data collected was then used as the basis for the evaluation by a team of experts.

## Slide 16: METODIKA HAIEQ ČVUT
LS
Poloha objektu, vnější prostředí a sociální vztah
STI
Budova - Stavebně technické řešení a interiér
TCW
Tepelný komfort v teplém období
TCW
Tepelný komfort v chladném období
IAQ
Kvalita vnitřního ovzduší
LC
Světelný komfort
AC
Akustický komfort
EC
Elektromagnetická, iontová, statická pole, ionizující záření
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
LS6
LS7
AC1
AC2
AC3
AC4
IAQ1
IAQ2
IAQ3
IAQ4
IAQ5
IAQ6
EC1
EC2
EC3
LC1
LC2
LC3
LC4
LC5
LC6
STI1
STI2
STI3
STI4
STI5
STI6
STI7
 | VÝZNAM
N | Nehodnoceno - např. nedostatek údajů, není relevantní pro danou zónu, jiné důvody (důvod musí být uveden).
1 | Bez připomínek - bez návrhu opatření, optimální stav, vhodné řešení
2 | Navrhované opatření - připomínky, nedostatky
3 | Závažný nedostatek - nedodržení právních předpisů, havarijní stav, porucha zařízení a v případě připomínek a závažných nedostatků jejich specifikace k připomínkování.
TCS1
TCS2
TCS3
TCS4
TCS5
TCS6
TCW1
TCW2
TCW3
TCW4
TCW5
TCW6
Notes: Hodnocení jednotlivých kritérií provádí hodnotitel metodou obdobnou známkování ve škole.
1 - vynikající
dobré
fail
N - nehodnoceno
Výsledkem je, že pro každou doménu máme soubor skóre z každého kritéria.
KLIK
Na příkladu tepelné pohody v chladném období si ukážeme, jak se to dělá...

## Slide 17: Závěrečné vyhodnocení
METODIKA HAIEQ ČVUT
METODIKA HAIEQ ČVUT

## Slide 18
Zpracovává kvalifikovaný nebo certifikovaný odborník po provedení návštěvy na místě
„Členské státy zajistí, aby certifikace energetické náročnosti budovy, vypracování pasů pro renovaci budov, posuzování připravenosti pro chytrá řešení a inspekci otopných soustav, ventilačních systémů a klimatizačních systémů prováděli nezávislým způsobem kvalifikovaní nebo certifikovaní odborníci působící jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako zaměstnanci veřejných subjektů nebo soukromých podniků. (Zdroj: Článek 25 EPBD 2024/1275)
Zavedení systému pasů pro renovaci budov: do 29. května 2026
…“Využívání systému pasů pro renovaci budov je pro vlastníky budov a ucelených částí budov dobrovolné, pokud členský stát nerozhodne, že je povinné.“ (Zdroj: Článek 12 EPBD 2024/1275)
PAS PRO RENOVACI BUDOV
Kdo a kdy?

## Slide 19: TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV
Systémové požadavky
  na celkovou energetickou náročnost,
  řádnou instalaci, vhodné dimenzování, seřízení, kontrolu
  a tam, kde je to vhodné, hydraulické vyvažování
  technických systémů budov, které jsou instalovány v nových nebo stávajících budovách.
Požadavky na uplatňování náležitých norem kvality vnitřního prostředí v budovách za účelem zachování zdravého vnitřního mikroklimatu.
Co musí členský stát stanovit?
43/2025 Sb VYHLÁŠKA ze dne 13. února 2025
o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

## Slide 20: TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV
Aby nové budovy v technicky a ekonomicky proveditelných případech byly vybaveny samoregulačními zařízeními, jež individuálně regulují teplotu v každé místnosti nebo v odůvodněných případech v samostatné vytápěné nebo chlazené zóně a tam, kde je to vhodné, hydraulickým vyvažováním.
Aby byly jiné než obytné budovy s nulovými emisemi vybaveny měřicími a kontrolními zařízeními pro monitorování a regulaci kvality vnitřního ovzduší. Ve stávajících jiných než obytných budovách se instalace takových zařízení vyžaduje, pokud budova prochází větší renovací a pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné. Členské státy mohou vyžadovat instalaci těchto zařízení v obytných budovách.
Co musí členský stát vyžadovat?

## Slide 21: TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV
Nové obytné budovy a obytné budovy procházející větší renovací budou od 29.5.2026, pokud je to technicky, ekonomicky a funkčně proveditelné, vybaveny následujícími prvky:
  funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří účinnost systémů a informuje majitele nebo správce budovy v případě výrazných změn a v případě nutnosti provedení údržby;
  účinnými řídicími funkcemi k zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využití energie a tam, kde je to vhodné, hydraulického vyvažování;
  schopností reagovat na vnější signály a regulovat spotřebu energie.
Členské státy mohou z požadavků stanovených v tomto odstavci vyjmout rodinné domy procházející větší renovací, pokud náklady na instalaci převyšují přínosy.
Obytné budovy

## Slide 22: TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV
U jiných než obytných budov v technicky a ekonomicky proveditelných případech nutno vybavit systémy automatizace a řízení budov, které musí být schopny
  nepřetržitě monitorovat, registrovat, analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci;
  referenčně srovnávat energetickou účinnost budovy, zjišťovat ztráty účinnosti technických systémů budovy a informovat osobu odpovědnou za zařízení nebo technickou správu budovy o možnostech zlepšení energetické účinnosti;
  umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy budovy a jinými spotřebiči v budově, být interoperabilní s technickými systémy budovy, které zahrnují různé typy chráněných technologií a zařízení od různých výrobců
  od 29. 5. 2026 monitorovat kvalitu vnitřního prostředí
  Automatické ovladače osvětlení
nad 290 kW do 31.12.2024 nad 70 kW do 31.12.2029
Ostatní budovy

## Slide 23
Kvalita vnitřního prostředí (IEQ)
EPBD Guidance dokument: TZB, kvalita vnitřního prostředí a inspekce (Články 13, 23 a 24)
Minimální rozsah IEQ • Tepelná pohoda
• Větrání a kvalita vzduchu
Volitelné oblasti IEQ • Osvětlení (denní světlo)
• Akustika
Zdroj: EPBD Guidance – Technical building systems, IEQ and inspections
TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV

## Slide 24
Povinné parametry IEQ – Tepelný komfort
Tepelný komfort | Parametr | Návrh | Uvedení do provozu | Monitoring | Kontrola
 | Teplota vzduchu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
 | Operativní teplota | ✓ |  | (✓) | 
 | Rychlost proudění vzduchu | ✓ |  |  | 
 | Relativní vlhkost | ✓ |  | ✓ | 
Zdroj: EPBD Guidance – Tabulka 1: Relevantní parametry IEQ
TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV

## Slide 25
Povinné parametry IEQ - kvalita vzduchu
Tepelný komfort | Parametr | Návrh | Uvedení do provozu | Monitoring | Kontrola
Kvalita vzduchu | Intenzita větrání | ✓ | ✓ |  | ✓
 | CO₂ | ✓ |  | ✓ | 
 | PM2,5 | ✓ |  | ✓ | 
 | Formaldehyd * | ✓ |  |  | 
 | Oxid dusičitý * | ✓ |  |  | 
 | Radon * | ✓ |  |  | 
 | CO * | ✓ |  |  | 
Zdroj: EPBD Guidance – Tabulka 1: Relevantní parametry IEQ
* V příslušných případech na základě národních, regionálních nebo místních priorit v oblasti ochrany zdraví nebo na základě konkrétních zjištěných problémů, které by měly být zohledněny při navrhování a provozu budovy. Například oxid dusičitý a oxid uhelnatý by byly relevantní při navrhování krytých parkovacích ploch, nebo pokud se budova nachází v znečištěných oblastech, či v případě zdrojů znečištění uvnitř budovy. V příslušných případech, např. v případě konkrétních problémů, jako jsou problémy ve vnitřních prostorách způsobené spalovacími zařízeními, může být nutné provést měření, aby se tyto konkrétní znečišťující látky řešily. Mapa koncentrace radonu ve vnitřních prostorách je k dispozici na stránkách Společného výzkumného střediska Evropské komise (http://data.europa.eu/89h/jrc-eanr-02_indoor-radon-concentration).
TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV

## Slide 26
Volitelné parametry IEQ – Osvětlení,akustika
Osvětlení | Parametr | Návrh | Uvedení do provozu | Monitoring | Kontrola
 | Činitel denní osvětlenosti | ✓ |  |  | 
 | Oslnění | ✓ |  |  | 
 | Osvětlenost | ✓ | ✓ |  | 
Akustika | Hladina akustického tlaku | ✓ | ✓ |  | 
 | Doba dozvuku | ✓ | ✓ |  | 
Zdroj: EPBD Guidance – Tabulka 1: Relevantní parametry IEQ
TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV

## Slide 27
.. nepřetržitě monitorovat, registrovat, analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci;
TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV
Čas |  | Energie_CH1_VZT_OF_MF_LB/PVf | Energie_CH10_VZT_LB/PVf | Energie_CH1a_FCU_VZT_ČP_LB_LH/PVf | Energie_CH2_FCU_MF/PVf | Energie_CH3_FCU_OF/PVf | Energie_CH4_FCU_LB/PVf | Energie_CH5_serverona_LB/PVf | Energie_CH7_vědeské_technologie/PVf | Energie_CH8_VZT_LH/1/PVf | Energie_CH9_VZT_LH/2/PVf |  | Energie_CH1_VZT_OF_MF_LB/PVf | Energie_CH10_VZT_LB/PVf | Energie_CH1a_FCU_VZT_ČP_LB_LH/PVf | Energie_CH2_FCU_MF/PVf | Energie_CH3_FCU_OF/PVf | Energie_CH4_FCU_LB/PVf | Energie_CH5_serverona_LB/PVf | Energie_CH7_vědeské_technologie/PVf | Energie_CH8_VZT_LH/1/PVf | Energie_CH9_VZT_LH/2/PVf
0:29:53 | 30.06.2025 0:29 | 2590,48 | 17013,36 | 40640,8 | 379,9 | 8622,94 | 6481,17 | 12578,31 | 39484,1 | 55135,59 | 35557,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0:59:53 | 30.06.2025 0:59 | 2590,48 | 17013,44 | 40641,4 | 379,9 | 8623,029 | 6481,29 | 12578,31 | 39484,2 | 55135,94 | 35557,8 | 30.06.2025 0:59 | 0 | 0,08 | 0,601 | 0 | 0,089 | 0,12 | 0 | 0,097 | 0,348 | 0
1:29:53 | 30.06.2025 1:29 | 2590,48 | 17013,53 | 40641,9 | 379,9 | 8623,12 | 6481,41 | 12578,31 | 39484,3 | 55136,34 | 35557,8 | 30.06.2025 1:29 | 0 | 0,092 | 0,496 | 0 | 0,091 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,402 | 0
1:59:53 | 30.06.2025 1:59 | 2590,48 | 17013,61 | 40642,4 | 379,9 | 8623,2 | 6481,54 | 12578,31 | 39484,4 | 55136,7 | 35557,8 | 30.06.2025 1:59 | 0 | 0,078 | 0,5 | 0 | 0,08 | 0,13 | 0 | 0,101 | 0,363 | 0
2:29:53 | 30.06.2025 2:29 | 2590,48 | 17013,7 | 40643 | 379,9 | 8623,3 | 6481,65 | 12578,31 | 39484,5 | 55137,06 | 35557,8 | 30.06.2025 2:29 | 0 | 0,092 | 0,602 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0 | 0,098 | 0,36 | 0
2:59:53 | 30.06.2025 2:59 | 2590,48 | 17013,78 | 40643,5 | 379,9 | 8623,38 | 6481,76 | 12578,31 | 39484,6 | 55137,47 | 35557,8 | 30.06.2025 2:59 | 0 | 0,078 | 0,504 | 0 | 0,08 | 0,11 | 0 | 0,098 | 0,406 | 0
3:29:53 | 30.06.2025 3:29 | 2590,48 | 17013,89 | 40644 | 380 | 8623,46 | 6481,88 | 12578,31 | 39484,7 | 55137,81 | 35557,8 | 30.06.2025 3:29 | 0 | 0,112 | 0,496 | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 0 | 0,101 | 0,34 | 0
3:59:53 | 30.06.2025 3:59 | 2590,48 | 17013,98 | 40644,5 | 380 | 8623,55 | 6482 | 12578,31 | 39484,8 | 55138,19 | 35557,8 | 30.06.2025 3:59 | 0 | 0,089 | 0,5 | 0 | 0,09 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,382 | 0
4:29:53 | 30.06.2025 4:29 | 2590,48 | 17014,07 | 40645 | 380 | 8623,63 | 6482,12 | 12578,31 | 39485 | 55138,57 | 35557,8 | 30.06.2025 4:29 | 0 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,08 | 0,12 | 0 | 0,199 | 0,379 | 0
4:59:53 | 30.06.2025 4:59 | 2590,48 | 17014,16 | 40645,5 | 380 | 8623,73 | 6482,24 | 12578,31 | 39485,1 | 55138,94 | 35557,8 | 30.06.2025 4:59 | 0 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,12 | 0 | 0,098 | 0,371 | 0
5:29:53 | 30.06.2025 5:29 | 2590,48 | 17014,24 | 40646 | 380 | 8623,79 | 6482,35 | 12578,31 | 39485,2 | 55139,31 | 35557,8 | 30.06.2025 5:29 | 0 | 0,08 | 0,5 | 0 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0,101 | 0,368 | 0
5:59:53 | 30.06.2025 5:59 | 2590,48 | 17014,33 | 40646,5 | 380 | 8623,86 | 6482,47 | 12578,31 | 39485,3 | 55139,7 | 35557,8 | 30.06.2025 5:59 | 0 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,07 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,39 | 0
6:29:53 | 30.06.2025 6:29 | 2590,48 | 17014,44 | 40647 | 380,1 | 8623,95 | 6482,58 | 12578,31 | 39485,4 | 55140,05 | 35557,8 | 30.06.2025 6:29 | 0 | 0,109 | 0,5 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0 | 0,097 | 0,348 | 0
6:59:53 | 30.06.2025 6:59 | 2590,48 | 17014,55 | 40647,5 | 380,1 | 8624,03 | 6482,7 | 12578,31 | 39485,5 | 55140,46 | 35557,8 | 30.06.2025 6:59 | 0 | 0,11 | 0,5 | 0 | 0,08 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,414 | 0
7:29:53 | 30.06.2025 7:29 | 2590,48 | 17014,66 | 40648,1 | 380,1 | 8624,13 | 6482,81 | 12578,31 | 39485,6 | 55140,81 | 35557,8 | 30.06.2025 7:29 | 0 | 0,111 | 0,598 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0 | 0,102 | 0,352 | 0
7:59:53 | 30.06.2025 7:59 | 2590,48 | 17014,78 | 40648,6 | 380,1 | 8624,24 | 6482,93 | 12578,31 | 39485,7 | 55141,17 | 35557,8 | 30.06.2025 7:59 | 0 | 0,121 | 0,5 | 0 | 0,11 | 0,12 | 0 | 0,097 | 0,355 | 0
8:29:53 | 30.06.2025 8:29 | 2590,48 | 17014,9 | 40649,1 | 380,2 | 8624,35 | 6483,05 | 12578,31 | 39485,8 | 55141,58 | 35557,8 | 30.06.2025 8:29 | 0 | 0,119 | 0,504 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0 | 0,098 | 0,41 | 0
9:32:13 | 30.06.2025 9:32 | 2590,48 | 17015,14 | 40650,2 | 380,2 | 8624,63 | 6483,29 | 12578,31 | 39486,1 | 55142,41 | 35557,8 | 30.06.2025 9:32 | 0 | 0,241 | 1,097 | 0 | 0,28 | 0,24 | 0 | 0,305 | 0,832 | 0
10:02:13 | 30.06.2025 10:02 | 2590,48 | 17015,25 | 40650,7 | 380,2 | 8624,77 | 6483,41 | 12578,31 | 39486,1 | 55142,82 | 35557,8 | 30.06.2025 10:02 | 0 | 0,109 | 0,5 | 0 | 0,14 | 0,12 | 0 | 0 | 0,41 | 0
10:32:13 | 30.06.2025 10:32 | 2590,48 | 17015,37 | 40651,2 | 380,2 | 8624,899 | 6483,52 | 12578,31 | 39486,3 | 55143,25 | 35557,8 | 30.06.2025 10:32 | 0 | 0,119 | 0,5 | 0 | 0,129 | 0,11 | 0 | 0,199 | 0,43 | 0
11:02:13 | 30.06.2025 11:02 | 2590,48 | 17015,48 | 40651,7 | 380,2 | 8625,05 | 6483,64 | 12578,31 | 39486,4 | 55143,64 | 35557,8 | 30.06.2025 11:02 | 0 | 0,111 | 0,504 | 0 | 0,151 | 0,12 | 0 | 0,097 | 0,391 | 0
11:32:13 | 30.06.2025 11:32 | 2590,48 | 17015,6 | 40652,2 | 380,3 | 8625,16 | 6483,76 | 12578,31 | 39486,5 | 55144,06 | 35557,8 | 30.06.2025 11:32 | 0 | 0,12 | 0,496 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,418 | 0
12:02:13 | 30.06.2025 12:02 | 2590,48 | 17015,71 | 40652,7 | 380,3 | 8625,271 | 6483,88 | 12578,31 | 39486,6 | 55144,45 | 35557,8 | 30.06.2025 12:02 | 0 | 0,111 | 0,5 | 0 | 0,111 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,39 | 0
12:32:13 | 30.06.2025 12:32 | 2590,48 | 17015,83 | 40653,1 | 380,3 | 8625,4 | 6483,99 | 12578,31 | 39486,7 | 55144,88 | 35557,8 | 30.06.2025 12:32 | 0 | 0,119 | 0,399 | 0 | 0,129 | 0,11 | 0 | 0,097 | 0,43 | 0
13:02:13 | 30.06.2025 13:02 | 2590,48 | 17015,91 | 40653,5 | 380,3 | 8625,51 | 6484,11 | 12578,31 | 39486,8 | 55145,26 | 35557,8 | 30.06.2025 13:02 | 0 | 0,08 | 0,402 | 0 | 0,11 | 0,12 | 0 | 0,102 | 0,383 | 0
13:32:14 | 30.06.2025 13:32 | 2590,48 | 17016 | 40653,7 | 380,3 | 8625,609 | 6484,23 | 12578,31 | 39486,9 | 55145,62 | 35557,8 | 30.06.2025 13:32 | 0 | 0,09 | 0,199 | 0 | 0,099 | 0,12 | 0 | 0,101 | 0,355 | 0
14:02:14 | 30.06.2025 14:02 | 2590,48 | 17016,14 | 40654 | 380,3 | 8625,729 | 6484,36 | 12578,31 | 39487 | 55146 | 35557,8 | 30.06.2025 14:02 | 0 | 0,141 | 0,301 | 0 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0,098 | 0,383 | 0
Automatizace zpracování dat?

## Slide 28: INFRASTRUKTURA PRO UDRŽITELNOUMOBILITU
Jiné než obytné budovy, které mají více než pět parkovacích míst pro automobily,
nejméně jedné dobíjecí stanice na každých pět parkovacích míst;
instalaci kabeláže pro alespoň 50 % parkovacích míst pro automobily a kabelovodů pro zbývající parkovací místa, aby byla umožněna pozdější instalace dobíjecích bodů pro elektrická vozidla, elektricky poháněná jízdní kola a další typy vozidel kategorie L,
poskytnutí parkovacích míst pro jízdní kola odpovídajících alespoň 15 % průměrné nebo 10 % celkové uživatelské kapacity jiných než obytných budov, přičemž se zohlední prostor potřebný i pro jízdní kola nadstandardních rozměrů.
U nových obytných budov, které mají více než tři parkovací místa pro automobil
instalaci kabeláže pro alespoň 50 % parkovacích míst pro automobily a kabelovodů, ¨pro zbývající parkovací místa pro automobily, aby byla umožněna pozdější instalace dobíjecích bodů pro elektrická vozidla, elektricky poháněná jízdní kola a další typy vozidel kategorie L, a
poskytnutí nejméně dvou parkovacích míst pro jízdní kola na každou bytovou jednotku.
Obdobné požadavky pro větší budovy, členské státy si to mohou upravit

## Slide 29: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
bude muset obsahovat na titulní straně tyto údaje
a) třída energetické náročnosti;
b) vypočtená roční spotřeba primární energie v kWh/(m² rok);
c) vypočtená roční konečná spotřeba energie v kWh/(m² rok);
d) na místě vyrobená energie z obnovitelných zdrojů v % spotřeby energie;
e) provozní emise skleníkových plynů (kg CO2/(m2 r)) a hodnota potenciálu
globálního oteplování během životního cyklu, je-li k dispozici.

## Slide 30: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
bude obsahovat na dalších stranách tyto údaje
a) vypočtená roční spotřeba primární energie a roční konečná spotřeba energie v kWh nebo MWh;
b) výroba energie z obnovitelných zdrojů v kWh nebo MWh; hlavní nosič energie a druh obnovitelného zdroje energie;
c) vypočtená energetická potřeba v kWh/(m² rok);
d) údaj ano/ne, zda je budova schopna reagovat na vnější signály a upravovat spotřebu energie;
e) údaj ano/ne, zda je systém rozvodu tepla uvnitř budovy schopen fungovat při nízkých či účinnějších úrovních teplot, je-li to relevantní;
f) kontaktní údaje příslušného jednotného kontaktního místa pro renovační poradenství.

## Slide 31: Závěrem
Směrnice EPBD4 posouvá paradigma od pouhé energetické efektivity k holistickému přístupu, kde jsou budovy s nulovými emisemi navrženy především pro zdraví a pohodu uživatelů.
Implementace do 2026 vyžaduje zavedení pasů pro renovaci budov, monitoring kvality vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, CO₂, PM2,5), automatizaci technických systémů a hodnocení celého životního cyklu včetně zabudované energie.
Výzvy zahrnují přípravu legislativy, certifikaci odborníků, digitalizaci a finanční nástroje.

## Slide 32
Děkuji za pozornost
Karel Kabele
kabele@fsv.cvut.cz
Budovy nestavíme proto, aby šetřily energií, ale proto, abychom v nich mohli žít ve zdravém a kvalitním prostředí.