## Slide 1: Bezemisní budovy a renovační pas
Ing. Michal Čejka
Centrum pasivního domu
PORSENNA ENERGY s.r.o.
Notes: Obrázek odpovídající danému tématu

## Slide 2
EPBD IV – ZEB (novostavby)
2
    ZEB je povinný u nových budov v ČR (veřejné 2028, ostatní 2030)
    definice zero emisson building je obecná a metodicky se vyjasňuje
    „budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou v souladu s přílohou I, která vyžaduje nulové nebo velmi nízké množství energie, produkuje nulové emise uhlíku z fosilních paliv na místě a produkuje nulové nebo velmi nízké provozní emise skleníkových plynů“
    „Budova s velmi nízkou energetickou náročností“
      Standard bude definován na národní úrovni – nejedná se „0“ na ukazatelích
      Limitní hodnota bude v rozsahu nZEB -10% na celkové primární energii
    „Nulové emise uhlíku z fosilních paliv na místě“ … spotřeba primární energie pokryta z
        energie z OZE vyráběná na místě nebo v blízkosti (biomasa, FVE, FTE, bioplyn)
        energie z OZE poskytovaná ze společenství (komunity a sdílení)
        energie z účinného SZTE (individuální faktory)
        energie z bezemisního zdroje (tepelné čerpadlo, elektrokotel, zelený vodík)
    „Velmi nízké provozní emise skleníkových plynů“
      Diskutuje se využití bezemisní elektřiny za sítě případně vlastní nadvýroba elektřiny
      Dnes již má ČR 50% bezemisní elektřiny (do roku 2030 bychom se mohli blížit k 70%)

## Slide 3
Kam míří legislativa
3
75
450
spotřeba primární
energie kWh/(m2a)
2022
nZEB II
2013
rok:
2020
nZEB I
A+
2030
ZEB
www.pasivnidomy.cz

## Slide 4: Význam architektury
75%
25%
75%
25%

## Slide 5: jednotné podmínky pro všechny
100%
70
kWh/(m2a)
100%

## Slide 6
EPBD IV – ZEB ukazatele

## Slide 7
EPBD IV – ZEB ukazatele

## Slide 8: Hodnocená hranice budovy
DNES
ÚPRAVA

## Slide 9: Celková dodaná energie
Zohledňuje architektonicko-stavební koncept, účinnost využití energie v budově, zpětné využití energie, regulaci a provozní souvislosti, obálku budovy
Definuje nízkou spotřebu energie v budově bez ohledu na zdroje
Současná hranice 90 – 115 kWh/m2a (rezerva 35 – 60 %)
Nově: 78 kWh/m2a

## Slide 10: Primární energie
Jde o nejširší možný ukazatel zajišťující trade-off mezi nízkou spotřebu energie budovy, obnovitelných zdrojů instalovanými na budově i v síti. Jeho úkolem je maximální snížení využití neobnovitelných zdrojů v celém procesu, tedy jak na budově samotné, tak i v síti.

## Slide 11
    ZEBra je cílový stav pro renovační strategii budov (není povinná) a úzce souvisí s renovačním pasem
    Definice zero emisson building renovation je odlišná od ZEB (pro novostavby) - i když „stejný“ název, jinak definované ukazatele
    Klíčový je požadavek na krytí spotřeby bezemisními zdroji v místě i z venku – ten je stejný
    Klasifikační třída C/(D) na primární energii (které?)
    Snaha identifikovat a realizovat maximální technický a ekonomický renovační potenciál (klasifikace A/B - D)
    Legislativní požadavky na renovace budou nastaveny odlišně od ZEBra (zabránění lock-in efektů)
    Ukazatele nastaveny variabilně – více možných cest s různými preferencemi jak ZEBru splnit
EPBD IV – ZEBra (renovace)

## Slide 12
EPBD IV – ZEBra (renovace)

## Slide 13
    Nečekejme revoluci, ale spíše evoluci současných požadavků
    Požadavky musejí být vždy realizovatelné a dostatečně variabilní, aby si každý našel svou cestu…
    …zbytek je otázkou motivace a trhu
EPBD IV - závěr

## Slide 14: Architektura

## Slide 15
Potenciál úspor

## Slide 16
Je to proces jak dovést klienta k realizaci úspor = poradce je průvodce světem renovace
Cílem je nastavit správně proces návrhu, přípravy, realizace a kontroly kvality úsporných opatření
PENB se stává „raketovou vědou“ = brzda pro renovační rozvoj a vysoce odborným dokumentem
Je potřeba zjednodušovat
Renovační pas je koncepční dokument – není důležitá přesnost, ale srozumitelnost (mluví laickým jazykem)
Musí být personalizovaný a proklientský = dává představu o investicích, provozních nákladech, dotacích, pomáhá nalézt financování
Buduje důvěru v odborné poradenství
Návod co mám dělat = každá budova (RD a BD) by mohla mít renovační pas
Je to ochrana spotřebitele – rezistentní vůči nekorektním ním nabídkám
Má zefektivnit realizace – renovuji od začátku pořádně podle plánu, nevzniká lock-in efekt
Konzultace + rychlá rozvaha + kalkulační nástroj = nízké pořizovací náklady (nejsou bariérou)
Je vstupní bránou pro další projekční části
Renovační pas

## Slide 17
Snaha maximálně vytěžit potenciál budovy, ale se zohledněním technických a ekonomických limitů
Vlhkostní problémy zdiva (vzlínání z podloží)
Stěna „k sousedovi“ bez možnosti zateplit
Historická, architektonicky cenná fasáda
Podlaha na zemině
Malá světlá výška v suterénu
Špatná orientace střechy, zastínění okolím
Limity památkové ochrany
……
Renovační pas

## Slide 18
draft

## Slide 19
Metodika a postup
1.Fáze - postup a obsah konzultace:
  Seznámení se s objektem
  Návštěva budovy energetickým poradcem
  První filtr a komunikace, zajištění vstupních údajů pro výpočetní nástroj (vyplnění technických checklistů) a podkladů
  Zjistiti způsob užívání budovy a technická omezení realizace jednotlivých opatření
  Úvodní konzultace
  Vysvětlení rozdílu mezi dílčí/běžnou renovací a kvalitní komplexní renovací – na modelovém příkladu je klient seznámen s výhodami komplexní kvalitní renovace oproti běžné dílčí renovaci nebo jen energetické renovaci (předem připravené jednotný příklad).
2. Fáze - Postup a obsah
Sestavení personalizovaného návrhu renovace včetně vysvětlení a technické konzultace. Cílovým stavem je komplexní renovace (realizace technicky proveditelných opatření), kterou je možné rozdělit do dílčích etap dle požadavků klienta.
  Zpracování podkladů
  faktury, projekt, vstupní údaje do výpočtu, pasporty (0,5 hod)
  Zadání budovy do kalkulačního nástroje, návrh opatření (1,5 hod)
  Konzultace navržených opatření s klientem a návrh etapizace (1,5 hod)
  Vysvětlení navržené renovace v souvislostech, snaha zbořit bariéry a mýty, vysvětlit ekonomické informace, možnosti podpory a vliv na kvalitu vnitřního prostředí
  Finalizace renovačního pasu na základě podnětů klienta a případných dílčích připomínek (0,5 - 1 hod)

## Slide 20
Návrh energetických úspor

## Slide 21
Návrh energetických úspor

## Slide 22
Prostá návratnost: 23 let 12 let
Návrh energetických úspor

## Slide 23: Děkujeme za pozornost
Ing. Michal Čejka
Centrum pasivního domu
PORSENNA ENERGY s.r.o.
Notes: Obrázek odpovídající danému tématu