## Slide 1: Udržitelná výstavba - hodnocení GWP - stav 2025
Ing. Jan Růžička, Ph.D., Ing. Julie Železná, Ph.D., Ing. Martin Volf, Ph.D.
Tým Udržitelná výstavba
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
(ČVUT UCEEB)
27.11.2025
Konference Energetická náročnost budov, Masarykova kolej ČVUT v Praze

## Slide 2
Harmonogram zavádění výpočtu GWP
Do 31. 12. 2025 Evropská komise přijme první akt v přenesené pravomoci s cílem stanovit rámec Unie pro výpočet GWP na národní úrovni během životního cyklu s cílem dosáhnout klimatické neutrality.
do 28. 5. 2026 musí být směrnice implementována do národní (české) legislativy (do 2 let od přijetí směrnice).
do 1. 1. 2027 členské státy mají oznámit EK plán o zavádění mezních hodnot na národní úrovni

## Slide 3
Harmonogram zavádění výpočtu GWP
od 1.1.2028 GWP součástí PENB pro budovy s užitnou hodnotou nad 1000 m2
od 1.1.2030 GWP pro všechny budovy

## Slide 4: Rok poté

## Slide 5
Výstupy uceeb za rok 2025
Veřejná zakázka: „Lokální generická databáze stavebních materiálů pro hodnocení potenciálu globálního oteplování (GWP)“ zpracovaná pro MŽP ČR:
Generická LCA databáze stavebních materiálů + metodika jejího zpracování
Katalog environmentálních dopadů stavebních konstrukcí
Kalkulační nástroj pro zjednodušený výpočet LCA budov – webová aplikace pro MŽP

## Slide 6: Generická LCA databáze lokalizovaná pro český trh

## Slide 7
Význam Generické LCA databáze pro český trh
vs./a/nebo

## Slide 8
Generická LCA databáze stavebních materiálů pro ČR

## Slide 9
Generická LCA databáze stavebních materiálů pro ČR
Generické položky v databázi (finalizováno)
Vytvořeny na základě existujících EPD a dalších volně dostupných environmentálních dat
Agregace dat – metoda 90. percentilu, resp. 10. perentilu:
  reprezentuje horní mez běžně dosažitelných hodnot, vylučuje extrémní odlehlé hodnoty (outliery)
  Použití průměrné hodnoty by mohlo vést ke zkreslení směrem k nejlepším dostupným EPD, které však nemusí být na trhu dominantní (tzv. greenwashing).
  použití vyššího percentilu (typicky 80.–95.) je běžnou praxí u veřejných databází generických dat v Evropě, např. ÖKOBAUDAT využívá podobně konzervativní přístupy,
  generická data budou v reálném posuzování LCA sloužit jako referenční při absenci specifických výrobkových dat, výrobce, projektant, investor, hodnotitel může zlepšit použitím vlastního EPD
Ke každé položce zpracovány 1-4 scénáře konce životního cyklu (EoL)
Specifické položky (rozšíření)
Databáze bude postupně rozšiřována o specifická data konkrétních výrobců (EPD) vytěžená z databáze Cenia – bude v režii MŽP dle šablony pro zadávání dat z EPD

## Slide 10
Generická LCA databáze stavebních materiálů pro ČR
Všechny položky jsou charakterizovány následujícími atributy/meta daty
Identifikace | Struktura a třídění | EPD / LCA data | Reprezentativnost a kvalita
Název položky včetně EoL (aktuální seznam) | 1.–3. stupeň třídění | Číslo EPD | Časová reprezentativnost
Název položky včetně EoL | Název – upřesnění | Jednotka | Technologická reprezentativnost
Název položky | Skupina materiálu k odstranění (generický dataset) | Objemová hmotnost (informace / výpočtová) | Geografická reprezentativnost
Výrobce | Scénář EoL (generický dataset) | Jiná charakteristika pro převod na kg | Kompletnost
Zdroj | Platnost do (jen pro EPD) | Agregace dat | Spolehlivost
Norma | Způsob použití | Typ LCA dat | Cross-check
Další vlastnosti | Produktová kategorie PCR | Hranice systému | 
 | Odhadovaný market share | Základní suroviny | 
 | Recyklovaný podíl | Background data | 
 |  | Transformace dat | 

## Slide 11
Generická LCA databáze stavebních materiálů pro ČR
Databáze obsahuje všechny indikátory dle ČSN EN 15804+A2
Indikátory jsou zobrazeny po jednotlivých modulech v souladu s EN 15978 a EU Level(s) (EPBD IV):
  A1-A3 – výrobní fáze
  A4 – doprava
  A5 – instalace
  C1-C4 – fáze konce životního cyklu
  D – přínosy y náklady za hranicemi systému
  Celkový součet

## Slide 12
Generická LCA databáze stavebních materiálů pro ČR

## Slide 13
Generická LCA databáze stavebních materiálů pro ČR

## Slide 14: Katalog konstrukcí

## Slide 15
Struktura Katalogu konstrukcí
Katalog skladeb - Level(s)
Základy a spodní stavba
Obvodové nosné kce
Vnitřní nosné kce
Stropy a vodorovné prvky
Vnitřní dělicí kce
Střecha
Výplně otvorů a LOP
Kompletační kce
Povrchové úpravy
Schodiště a vertikální komunikace
Ostatní
Katalog kompletních konstrukcí - MŽP
Základy a spodní stavba
Obvodové nosné kce
Vnitřní nosné kce
Stropy a vodorovné prvky
Vnitřní dělicí kce
Střecha

## Slide 16
Katalog konstrukcí
Výběr do katalogu konstrukcí
Základní skladby referenční budovy:
  bytové domy,
  rodinné domy
75 „typických“ skladeb konstrukcí
Kompletní systémy pro základní materiálové a technologické varianty
  Zděné systémy: keramika a pórobeton (jednovrstvé a sendvičové – EPS, minerální vata), vápenopísek,
  Monolitické systémy
  Dřevostavby 2x4 (RD)
4 úrovně tepelně technických požadavků - Bez požadavků, Udop, UdopPASh, UdopPASd

## Slide 17
Katalog konstrukcí

## Slide 18
Katalog konstrukcí

## Slide 19
Katalog konstrukcí

## Slide 20
Katalog konstrukcí

## Slide 21
Katalog konstrukcí

## Slide 22: Podrobnost výpočtu lca pro budovy – dosavadní zkušenosti

## Slide 23: Projekt indicate

## Slide 24: Projekt indicate

## Slide 25: Projekt indicate

## Slide 26
Podrobnost výpočtu lca pro budovy
Výkaz výměr
Zjednodušený kalkulátor
Podrobnost PENB
STS + skladby konstrukcí

## Slide 27: shrnutí

## Slide 28
shrnutí
LCA budovy hodnotí vliv stavby na životní prostředí v rámci celého životního cyklu (resp. studovaného období 50 let),
Je třeba porovnávat zabudovanou energii ve stavebních konstrukcích a systémech TZB s provozní energií v rámci celého životního cyklu,
Důležitý je celek, nikoliv dílčí komponenty tvořící stavebně energetický a technologický koncept stavby,
Je třeba získat zkušenost s nastavením podrobnosti výpočtového modelu, se strukturou výsledků, naučit se výsledky interpretovat, analyzovat a pracovat s nimi,
Na základě těchto zkušeností nastavit způsob výpočtu pro praxi.

## Slide 29
Děkuji za pozornost
jan.ruzicka@fsv.cvut.cz