## Slide 1
Změny v ČSN 730540-2 a jejich dopady na práci
v programech pro stavební fyziku
Zbyněk Svoboda

## Slide 2: Nová norma ČSN 73 0540-2
1
- požadavky na konstrukce a budovy
z hlediska šíření tepla, vodní páry
a vzduchu
- platná od 1. 9. 2025

## Slide 3: Nová norma ČSN 73 0540-2
1
- požadavky na konstrukce a budovy
z hlediska šíření tepla, vodní páry
a vzduchu
- vstupní data pro tvorbu PENB:
- platná od 1. 9. 2025
požadované a doporučené součinitele prostupu tepla
požadované průvzdušnosti obálkou budovy

## Slide 4: Nová norma ČSN 73 0540-2
- konkretizace obecných požadavků
stav. zákona č. 283/2021 Sb.
a vyhlášky č. 146/2024 Sb. na:
1
- platná od 1. 9. 2025
tepelnou ochranu
nejnižší vnitřní povrch. teplotu
celkovou průvzdušnost obálky budovy
tepelnou stabilitu místnosti v letním období
ochranu proti šíření vlhkosti v konstrukcích

## Slide 5: Hlavní změny v ČSN 73 0540-2
2
odlišný postup pro stanovení požadovaného teplotního faktoru vnitřního povrchu
zásadní změna přístupu k hodnocení šikmých oken a světlíků z hlediska souč. prostupu tepla
jiné požadavky na souč. prostupu tepla konstrukcí k nevytápěným prostorům
odstranění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla budovy
upřesnění požadavků na zabudované dřevěné prvky z hlediska šíření vodní páry
zavedení požadavků na průvzdušnost obálky budovy
upřesnění podmínek pro hodnocení tepelné stability v letním období

## Slide 6: Teplotní faktor vnitřního povrchu
3
požadavek na vnitřní povrchovou teplotu
nově důsledně podle EN ISO 13788
Okrajové podmínky pro stanovení požadavku:
konstrukce s nízkou tep. setrvačností
ostatní konstrukce
- návrh. venkovní teplota
zvýšená o 5 °C
(např. Praha -8 °C)
- návrh. vnitřní podmínky
- průměrné měsíční
teploty a vlhkosti
na obou stranách
konstrukce
1 výpočet
12 výpočtů

## Slide 7: Teplotní faktor vnitřního povrchu
4
požadavek na vnitřní povrchovou teplotu
nově důsledně podle EN ISO 13788
konkrétní požadavek závisí na míře ohrožení povrchu růstem plísní

## Slide 8: Teplotní faktor vnitřního povrchu
Konstrukce
s nízkou setrvačností
bez rizika růstu plísní
s rizikem růstu plísní
ostatní
s rizikem růstu plísní
bez rizika růstu plísní
4
požadavek na vnitřní povrchovou teplotu
nově důsledně podle EN ISO 13788
konkrétní požadavek závisí na míře ohrožení povrchu růstem plísní
Možnosti:

## Slide 9: Teplotní faktor vnitřního povrchu
5
Konkrétní postup stanovení požadavku v SW (např. Teplo 2026, Area 2026)
1. volba typu kce
2. vložení klimadat

## Slide 10: Teplotní faktor vnitřního povrchu
5
Konkrétní postup stanovení požadavku v SW (např. Teplo 2026, Area 2026)
1. volba typu kce
2. vložení klimadat
3. volba vnitřního
provozu

## Slide 11: Teplotní faktor vnitřního povrchu
5
Konkrétní postup stanovení požadavku v SW (např. Teplo 2026, Area 2026)
1. volba typu kce
2. vložení klimadat
3. volba vnitřního
provozu
4. volba povrchu

## Slide 12: Teplotní faktor vnitřního povrchu
5
Konkrétní postup stanovení požadavku v SW (např. Teplo 2026, Area 2026)
2. vložení klimadat
3. volba vnitřního
provozu
4. volba povrchu
5. určení požadavku
1. volba typu kce

## Slide 13: Teplotní faktor vnitřního povrchu
6
Důležité upozornění:
Teplotní faktor posuzované konstrukce či detailu se počítá jen 1x!
Případný opakovaný výpočet po měsících se týká jen stanovení požadované hodnoty.
?
?
fRsi
Teploty mohou být přitom jakékoli, podstatné jsou jen odpory při přestupu Rsi a Rse.

## Slide 14: Součinitel prostupu tepla
7
Zásadní změna pro šikmá okna a světlíky
Požadavek (UN20=1,5 W/(m2K)) platí pro skutečnou polohu okna!!
Pro srovnání s URQ je nutné použít Uw pro šikmou polohu.
Vždy vyšší o desetiny W/(m2K) kvůli vyššímu přenosu tepla prouděním v zasklení.

## Slide 15: Součinitel prostupu tepla
8
Součinitel prostupu tepla Uw:
ideálně od výrobce
Zásadní změna pro šikmá okna a světlíky
 | Sklon 45 ° | Sklon 0 °
Okno s dvojsklem | 0,30 W/(m2K) | 0,50 W/(m2K)
Okno s trojsklem | 0,10 W/(m2K) | 0,20 W/(m2K)
pokud nelze, norma připouští přirážku k Uw pro svislou polohu:

## Slide 16: Součinitel prostupu tepla
9
Zohlednění při zpracování PENB v SW (Energie 2026):
Zásadní změna pro šikmá okna a světlíky
- pro zadaný sklon se vybere typ zadání Uw:
- program podle toho ponechá/upraví zadané Uw

## Slide 17: Součinitel prostupu tepla
10
Požadavek závisí na typu nevytápěného prostoru:
1. převážně v kontaktu s vytápěnými prostory
Konstrukce k nevytápěným prostorům
- vyšší měrný tok (W/K) z vytápěných prostorů než do exteriéru
- vnitřní teplota cca 8-15 °C
- mírnější požadavky (UN20=0,95 a 3,0 W/(m2K))

## Slide 18: Součinitel prostupu tepla
11
Požadavek závisí na typu nevytápěného prostoru:
2. převážně v kontaktu s exteriérem a zeminou
Konstrukce k nevytápěným prostorům
- výrazně vyšší měrný tok do exteriéru než z vytáp. prostorů
- vnitřní teplota pod 5 °C
- přísnější požadavky (UN20=0,30 a 1,7 W/(m2K))

## Slide 19: Součinitel prostupu tepla
12
Diskutovaný mezilehlý případ:
Stropy nad suterénem
Konstrukce k nevytápěným prostorům
- bez dalších analýz: suterén je „studený“ (pro strop UN20=0,30 W/(m2K))
- norma ale umožňuje suterén považovat i za „teplý“ (pro strop UN20=0,95 W/(m2K)), pokud to lze prokázat

## Slide 20: Součinitel prostupu tepla
13
Výpočtové ověření typu suterénu:
Konstrukce k nevytápěným prostorům
- porovnání měrných tepelných toků Hiu a Hue
- je-li Hiu > Hue, lze suterén považovat za „teplý“
Hiu
Hue
Výklad autorů normy, viz blog.kdata.cz

## Slide 21: Součinitel prostupu tepla
13
Výpočtové ověření typu suterénu:
Konstrukce k nevytápěným prostorům
- porovnání měrných tepelných toků Hiu a Hue
- je-li Hiu > Hue, lze suterén považovat za „teplý“
Hiu
Hue
Pozor
Měrný tok Hiu se určí pro souč. prostupu tepla
0,95 a 3,0 W/(m2K)!

## Slide 22: Součinitel prostupu tepla
13
Výpočtové ověření typu suterénu:
Konstrukce k nevytápěným prostorům
- porovnání měrných tepelných toků Hiu a Hue
- je-li Hiu > Hue, lze suterén považovat za „teplý“
- alternativně lze vypočítat z tep. bilance vnitřní teplotu v suterénu
- SFŽP výklad akceptuje, SEI zatím bez vyjádření (?)
Hiu
Hue

## Slide 23: Součinitel prostupu tepla
14
Modelový příklad:
Konstrukce k nevytápěným prostorům
Bytový dům 21 x 11 m
Suterén zcela pod terénem
„Suterén“ zcela nad terénem
Aby byl “teplý“, musí být souč. prostupu tepla podlahy a stěn suterénu max.:
2,5 W/(m2K) pro n = 0/h
0,7 W/(m2K) pro n = 0/h
1,0 W/(m2K) pro n = 0,3/h
0,4 W/(m2K) pro n = 0,3/h

## Slide 24: Součinitel prostupu tepla
14
Modelový příklad:
Konstrukce k nevytápěným prostorům
Bytový dům 21 x 11 m
„Suterén“ zcela nad terénem
Aby byl “teplý“, musí být souč. prostupu tepla podlahy a stěn suterénu max.
0,7 W/(m2K) pro n = 0/h
0,4 W/(m2K) pro n = 0,3/h
Při zateplení stěn „suterénu“ 150 mm izolace:
U pod 0,25 W/(m2K).
I při původní podlaze vychází při n=0,3/h prostor jako „teplý.“

## Slide 25: Součinitel prostupu tepla
15
Zohlednění při práci v SW (Energie 2026):
Konstrukce k nevytápěným prostorům
pro nevytápěný suterén se zadají všechny konstrukce k interiéru
a všechny konstrukce k exteriéru a k zemině
včetně vlivu zeminy na U

## Slide 26: Součinitel prostupu tepla
16
Konstrukce k nevytápěným prostorům
Vliv zeminy:
redukce souč. prostupu tepla
pomocný výpočet

## Slide 27: Součinitel prostupu tepla
17
Zohlednění při práci v SW (Energie 2026.2):
Konstrukce k nevytápěným prostorům
Po zadání všech konstrukcí:
kontrolní výpočet + ověření typu prostoru

## Slide 28: Součinitel prostupu tepla
17
Zohlednění při práci v SW (Energie 2026.2):
Konstrukce k nevytápěným prostorům
Po zadání všech konstrukcí:
kontrolní výpočet + ověření typu prostoru
při zavírání zadávacího okna: automatická kontrola a upozornění

## Slide 29: Šíření vodní páry
18
Konkretizace požadavků na materiály na bázi dřeva:
rovnovážná hmotnostní vlhkost nesmí překročit 18 %
tomu s bezpečnou rezervou odpovídá maximální rel. vlhkost 80 %
Zohlednění při práci v SW
(Teplo 2026):
možnost nastavení max. RH v materiálu

## Slide 30: Šíření vodní páry
18
Konkretizace požadavků na materiály na bázi dřeva:
rovnovážná hmotnostní vlhkost nesmí překročit 18 %
tomu s bezpečnou rezervou odpovídá maximální rel. vlhkost 80 %
Zohlednění při práci v SW
(Teplo 2026):
kontrola + vyhodnocení programem

## Slide 31: Další informace
19
Blog k SW
a stavební fyzice:
www.blog.kdata.cz
Další informace
o nových verzích SW:
www.kcad.cz