## Slide 1
Tomáš Kupsa
27. 11. 2025
Konstrukce oddělující vytápěný a nevytápěný prostor v ČSN 730540-2
Konference Energetická náročnost budov

## Slide 2
Nová norma ČSN 730540-2 je účinná od 1.9.2025
Norma přinesla mimo jiné nový požadavek na dělící konstrukce k nevytápěným prostorům
Dříve jednotný požadavek rozdělen na 2 nové požadavky UN,20 dle typu nevytápěného prostoru
    Nevytápěný prostor převážně ve styku s přilehlými vytápěnými zónami nebo zónou
    Nevytápěný prostor převážně ve styku s vnějším prostředím (exteriérový vzduch, zemina)
Nová norma ČSN 730540-2:2025

## Slide 3
Brzy po vydání normy se začaly objevovat dotazy uživatelů, jak mají exaktně posoudit, o jaký typ nevytápěného prostoru se jedná a jaký tedy požadavek na konstrukci zvolit.
Autoři normy ČSN 730540-2:2025, prof. Tywoniak a doc. Svoboda vydali k této problematice komentář
Nová norma ČSN 730540-2:2025

## Slide 4
Komentář k požadavku ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným suterénem, specificky pro případ sklepů rodinných domů
Žádná technická norma nemůže zohlednit všechny situace, které mohou nastat. Nastavuje samozřejmě určitá základní pravidla či postupy, ale při jejich aplikaci do praxe předpokládá aktivní přístup poučeného inženýra specialisty (i proto jsou ostatně normy obecně nezávazné).
Tento obecný přístup platí i pro nově zavedené dělení nevytápěných prostorů v ČSN 730540-2:2025 na:
nevytápěné prostory v kontaktu převážně s exteriérem a zeminou; a na
nevytápěné prostory v kontaktu převážně s vytápěnými prostory,
podle kterého se stanovují požadované součinitele prostupu tepla mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.
Norma záměrně neuvádí konkrétní definici jednoho či druhého typu nevytápěného prostoru, protože variabilita situací, které mohou nastat, je značná (ať už z hlediska vymezení zón s upravovaným vnitřním prostředím, geometrie, provozních teplot, umístění domovních technologií atd.). Slovo „převážně“ přitom rozhodně neznamená, že by o typu nevytápěného prostoru mělo rozhodovat jen mechanické porovnání ploch konstrukcí mezi nevytápěným a vytápěným prostorem a ploch konstrukcí mezi nevytápěným prostorem a exteriérem a zeminou. Rozhodující je charakter chování nevytápěného prostoru, což na základě konkrétní situace musí posoudit inženýr specialista a rozhodnout, jaký typ nevytápěného prostor bude při návrhu konstrukcí uvažovat. Je to zodpovědnost specialisty, který má o konkrétní hodnocené budově nejvíce informací.
Pokud se dále soustředíme jen na suterénní prostory (sklepy) u rodinných domů, tak i u nich je variabilita vysoká: sklad bez požadavků, sklad ovoce, občasně užívaná dílna, technické místnosti, rozvody tepla apod. Reálné provozní teploty v suterénních prostorech se proto mohou dosti lišit – a to nejen kvůli jejich využití, půdorysnému rozmístění místností s odlišnými požadavky, ale i kvůli míře zateplení suterénních stěn a vnitřních konstrukcí a samozřejmě i kvůli celkovému geometrickému uspořádání suterénu.
Sklepní prostory kompletně pod terénem mohou mít často charakter nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s vytápěnými prostory, protože jednak nemají žádný (nebo jen minimální) kontakt s exteriérem a jednak jsou v nich často v důsledku relativně malých ztrát poměrně vysoké teploty.
Míra kontaktu s exteriérem (venkovním vzduchem) je přitom to hlavní kritérium pro zařazení nevytápěného prostoru do kategorie nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s exteriérem a zeminou. I proto je jako příklad takového prostoru uvedena v Tab. 1b v ČSN 730540-2 garáž – a nikoli suterén.
Pokud má tedy suterén jen minimální či žádný kontakt s exteriérem, tak je pravděpodobně, že bude mít charakter nevytápěného prostoru v kontaktu převážně s vytápěnými prostory (nebo k němu bude blízko). Zvláště pak v případech, kdy jsou suterénní stěny opatřeny tepelnou izolací a plocha konstrukcí v kontaktu s vytápěnými prostory není řádově menší než plocha konstrukcí v kontaktu se zeminou.
Rozhodnutí o zařazení suterénu do jedné z kategorií je přitom zodpovědností inženýra specialisty, který musí samozřejmě svou volbu v případě potřeby obhájit.
Jako vodítko při rozhodování může specialistovi pomoci např. srovnání měrného tepelného toku mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (dále Hiu) a měrného tepelného toku mezi nevytápěným prostorem a exteriérem včetně zeminy (dále Hue). Obojí vypočtené pro stav se součinitelem prostupu tepla stropu nad suterénem na úrovni požadavku pro konstrukci mezi vytápěným prostorem a nevytápěným prostorem v kontaktu převážně s vytápěnými prostory (tj. pro UN20 = 0,95 W/m2K). Pokud bude za těchto podmínek měrný tepelný tok Hiu vyšší než měrný tepelný tok Hue, je to závažný argument pro zařazení nevytápěného suterénu do kategorie nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s vytápěnými prostory.
Za autorský kolektiv Zbyněk Svoboda a Jan Tywoniak
Zdroj: http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/komentar-autoru-csn-730540-2-k-pozadavku-na-soucinitel-prostupu-tepla-stropu-nad-nevytapenym-suterenem/
Komentář autorů normy

## Slide 5
Komentář k požadavku ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným suterénem, specificky pro případ sklepů rodinných domů
Žádná technická norma nemůže zohlednit všechny situace, které mohou nastat. Nastavuje samozřejmě určitá základní pravidla či postupy, ale při jejich aplikaci do praxe předpokládá aktivní přístup poučeného inženýra specialisty (i proto jsou ostatně normy obecně nezávazné).
Tento obecný přístup platí i pro nově zavedené dělení nevytápěných prostorů v ČSN 730540-2:2025 na:
nevytápěné prostory v kontaktu převážně s exteriérem a zeminou; a na
nevytápěné prostory v kontaktu převážně s vytápěnými prostory,
podle kterého se stanovují požadované součinitele prostupu tepla mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.
Norma záměrně neuvádí konkrétní definici jednoho či druhého typu nevytápěného prostoru, protože variabilita situací, které mohou nastat, je značná (ať už z hlediska vymezení zón s upravovaným vnitřním prostředím, geometrie, provozních teplot, umístění domovních technologií atd.). Slovo „převážně“ přitom rozhodně neznamená, že by o typu nevytápěného prostoru mělo rozhodovat jen mechanické porovnání ploch konstrukcí mezi nevytápěným a vytápěným prostorem a ploch konstrukcí mezi nevytápěným prostorem a exteriérem a zeminou. Rozhodující je charakter chování nevytápěného prostoru, což na základě konkrétní situace musí posoudit inženýr specialista a rozhodnout, jaký typ nevytápěného prostor bude při návrhu konstrukcí uvažovat. Je to zodpovědnost specialisty, který má o konkrétní hodnocené budově nejvíce informací.
Pokud se dále soustředíme jen na suterénní prostory (sklepy) u rodinných domů, tak i u nich je variabilita vysoká: sklad bez požadavků, sklad ovoce, občasně užívaná dílna, technické místnosti, rozvody tepla apod. Reálné provozní teploty v suterénních prostorech se proto mohou dosti lišit – a to nejen kvůli jejich využití, půdorysnému rozmístění místností s odlišnými požadavky, ale i kvůli míře zateplení suterénních stěn a vnitřních konstrukcí a samozřejmě i kvůli celkovému geometrickému uspořádání suterénu.
Sklepní prostory kompletně pod terénem mohou mít často charakter nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s vytápěnými prostory, protože jednak nemají žádný (nebo jen minimální) kontakt s exteriérem a jednak jsou v nich často v důsledku relativně malých ztrát poměrně vysoké teploty.
Míra kontaktu s exteriérem (venkovním vzduchem) je přitom to hlavní kritérium pro zařazení nevytápěného prostoru do kategorie nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s exteriérem a zeminou. I proto je jako příklad takového prostoru uvedena v Tab. 1b v ČSN 730540-2 garáž – a nikoli suterén.
Pokud má tedy suterén jen minimální či žádný kontakt s exteriérem, tak je pravděpodobně, že bude mít charakter nevytápěného prostoru v kontaktu převážně s vytápěnými prostory (nebo k němu bude blízko). Zvláště pak v případech, kdy jsou suterénní stěny opatřeny tepelnou izolací a plocha konstrukcí v kontaktu s vytápěnými prostory není řádově menší než plocha konstrukcí v kontaktu se zeminou.
Rozhodnutí o zařazení suterénu do jedné z kategorií je přitom zodpovědností inženýra specialisty, který musí samozřejmě svou volbu v případě potřeby obhájit.
Jako vodítko při rozhodování může specialistovi pomoci např. srovnání měrného tepelného toku mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (dále Hiu) a měrného tepelného toku mezi nevytápěným prostorem a exteriérem včetně zeminy (dále Hue). Obojí vypočtené pro stav se součinitelem prostupu tepla stropu nad suterénem na úrovni požadavku pro konstrukci mezi vytápěným prostorem a nevytápěným prostorem v kontaktu převážně s vytápěnými prostory (tj. pro UN20 = 0,95 W/m2K). Pokud bude za těchto podmínek měrný tepelný tok Hiu vyšší než měrný tepelný tok Hue, je to závažný argument pro zařazení nevytápěného suterénu do kategorie nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s vytápěnými prostory.
Za autorský kolektiv Zbyněk Svoboda a Jan Tywoniak
Zdroj: http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/komentar-autoru-csn-730540-2-k-pozadavku-na-soucinitel-prostupu-tepla-stropu-nad-nevytapenym-suterenem/
Komentář autorů normy
Jako vodítko při rozhodování může specialistovi pomoci např. srovnání měrného tepelného toku mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (dále Hiu) a měrného tepelného toku mezi nevytápěným prostorem a exteriérem včetně zeminy (dále Hue).
Obojí vypočtené pro stav se součinitelem prostupu tepla stropu nad suterénem na úrovni požadavku pro konstrukci mezi vytápěným prostorem a nevytápěným prostorem v kontaktu převážně s vytápěnými prostory (tj. pro UN20 = 0,95 W/m2K).
Pokud bude za těchto podmínek měrný tepelný tok Hiu vyšší než měrný tepelný tok Hue ( tj. Hiu > Hue ), je to závažný argument pro zařazení nevytápěného suterénu do kategorie nevytápěných prostorů v kontaktu převážně s vytápěnými prostory.

## Slide 6
Měrný tepelný tok mezi vytápěným a nevytápěným prostorem:
Hiu = Ht,iu + HV,iu
Ht,iu - měrný tepelný tok prostupem (W/K) = Σ ( A * UN )
HV,iu - měrný tepelný tok větráním = Viu * 0,33
Měrný tepelný tok mezi nevytápěným prostorem a exteriérem (vč. zeminy):
Hue = Ht,ue + Ht,ug + HV,ue
Ht,ue - měrný tepelný tok prostupem (W/K) = Σ ( A * U )
Ht,ug - měrný tepelný tok prostupem přes zeminy (W/K) = Σ ( A * U * bg )
HV,ue - měrný tepelný tok větráním (W/K) = Vue * 0,33
A (m2) – plocha konstrukce
UN (W/(m2.K)) – požadovaný součinitel prostupu tepla dělící konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
U (W/(m2.K)) – součinitel prostupu tepla konstrukce mezi nevytápěným prostorem a vnějším prostředím (exteriér, zemina)
bg (-) – činitel teplotní redukce pro konstrukci přilehlou k zemině (ideálně dle ČSN EN ISO 13 370)
V (m3/h) – uvažovaný objem větrání
0,33 (Wh/(m3.K)) – konstanta - měrná objemová tepelná kapacita vzduchu
Měrné tepelné toky

## Slide 7
Aby energetický specialista nemusel provádět takovýto výpočet ručně, implementovali jsme ho přímo do programu ENERGETIKA
V programu je nově záložka s výběrem verze tepelnětechnické normy (2011 / 2025)
U nově založených souborů je výběr normy 2025 přednastaven
Při změně normy se všechny vybrané požadavky UN,20 u konstrukcí vyresetují (nutné znovu vybrat dle nabídky dle zvolené normy)
Výpočet v programu ENERGETIKA

## Slide 8
Výsledky výpočtu konstrukcí k nevytápěným prostorům naleznete v protokolu Uem, a to pro všechny podrobně zadané nevytápěné prostory
Výpočet v programu ENERGETIKA

## Slide 9
Ukažme si výpočet a jeho výsledky na příkladech
Vybral jsem si pro vás 2 příklady se stropem k nevytápěnému suterénu pro RD a BD
U stropů k nevytápěným prostorům totiž nový požadavek normy projevil nejvíce
U stropu k půdě obvykle nevadí vyšší tloušťka tepelné izolace
U konstrukcí stěn k nevytápěnému schodišti dochází většinou novou normou ke zmírnění požadavků
Příklady

## Slide 10
Příklady z praxe 1:
  Stávající RD
  Nevytápěný suterén celý pod UT – nevytápěný profil s n=0,10 1/h
  Výpočet suterénu EN 13 370 (P=40, w=0,45, z=2,8, λgr=2.0, Gw=1.0)
Strop přesně
U=0,95 W/(m2.K)
Podlaha beton -15 cm
U=3,6 W/(m2.K)
Stěny CP - 45 cm
U=1,5 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 11
=> Přísnější požadavek na strop
UN=0,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 12
Příklady z praxe 1:
  Stávající RD
  Nevytápěný suterén celý pod UT – nevytápěný profil s n=0,10 1/h
  Výpočet suterénu EN 13 370 (P=40, w=0,45, z=2,8, λgr=2.0, Gw=1.0)
Strop přesně
U=0,95 W/(m2.K)
Podlaha beton -15 cm
U=3,6 W/(m2.K)
Stěny CP - 45 cm
U=1,5 W/(m2.K)
XPS tl. 0,1 m po obvodu do UT -1.000 m
U=0,95 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 13
=> Mírnější požadavek na strop
UN=0,0,95 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 14
Příklady z praxe 2:
  Stávající BD
  Nevytápěné technické podlaží celé nad UT – nevytápěný profil s n=0,30 1/h
  Výpočet podlahy EN 13 370 (P=79.8, w=0.21, λgr=2.0, Gw=1.0)
Strop přesně
U=0,95 W/(m2.K)
Podlaha beton -15 cm
U=3,6 W/(m2.K)
Stěny sendvičový panel
U=0,92 W/(m2.K)
výplně
U=3,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 15
=> Přísnější požadavek na strop
UN=0,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 16
=> Přísnější požadavek na strop
UN=0,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 17
Příklady z praxe 2:
  Stávající BD
  Nevytápěné technické podlaží celé nad UT – nevytápěný profil s n=0,10 1/h
  Výpočet podlahy EN 13 370 (P=79.8, w=0.21, λgr=2.0, Gw=1.0)
Strop přesně
U=0,95 W/(m2.K)
Podlaha beton -15 cm
U=3,6 W/(m2.K)
Stěny sendvičový panel
U=0,92 W/(m2.K)
výplně
U=3,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 18
=> Přísnější požadavek na strop
UN=0,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 19
Příklady z praxe 2:
  zateplený BD
  Nevytápěné technické podlaží celé nad UT – nevytápěný profil s n=0,30 1/h
  Výpočet podlahy EN 13 370 (P=79.8, w=0.21, λgr=2.0, Gw=1.0)
Strop přesně
U=0,95 W/(m2.K)
Podlaha beton -15 cm
U=3,6 W/(m2.K)
Stěny sendvičový panel + ETICS
U=0,20 W/(m2.K)
Výplně+dveře
U=0,90+1,20 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 20
=> Stále přísnější požadavek na strop
UN=0,30 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 21
Příklady z praxe 2:
  zateplený BD
  Nevytápěné technické podlaží celé nad UT – nevytápěný profil s n=0,30 1/h
  Výpočet podlahy EN 13 370 (P=79.8, w=0.21, λgr=2.0, Gw=1.0)
Strop přesně
U=0,95 W/(m2.K)
Podlaha beton -15 cm
U=3,6 W/(m2.K) + okrajová TI 10 cm XPS, -1.000 pod UT
Stěny sendvičový panel + ETICS
U=0,20 W/(m2.K)
Výplně+dveře
U=0,90+1,20 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 22
=> mírnější požadavek na strop
UN=0,95 W/(m2.K)
Příklady

## Slide 23
Nelze obecně říci, že by norma ČSN 730540-2:2025 zpřísňovala požadavek na strop k nevytápěnému prostoru
U některých stropů k nevytápěným suterénům norma v některých případech skutečně zpřísňuje požadavek (nutno zateplovat vyšší tl. tepelné izolace), v jiných případech je ale možné „dosáhnout“ i mírnějšího požadavku
Záleží na konkrétním objektu – konstrukce a dispozice - a vstupech jaké si dovolíme použít (např. větrání u nevytápěného prostoru)
Závěry

## Slide 24
Obecně je vhodné nejdříve hledat cesty jak udělat maximum pro ochranu tepla co nejblíže - tj. na hranici obálky (více zateplený strop).
Pokud vyšší míra zateplení stropu není žádoucí nebo možná, mohu hledat cesty na obálce nevytápěného prostoru a zajistit tak pro strop mírnější požadavek (méně zateplený strop)
Zateplení obálky nevytápěného prostoru se může ukázat jako méně efektivní než vyšší míra zateplení stropu. A některých případech si ani mírnější požadavek na strop výpočtově neobhájíme.
Závěry

## Slide 25
Pro komplikované případy (např. není možné více zateplit strop a zároveň není efektivní nebo možné dělat opatření na obálce nevytápěného prostoru), je možné využít ustanovení normy
Závěry
Např. v PENB vysvětlím důvody, proč není požadavek na UN stropu splněn
Vyhovující Uem pak zajistíme jiným způsobem

## Slide 26: Další informace
Články na deksoft.eu v sekci PODPORA / Technická knihovna
Článek „Typ nevytápěného prostoru v ČSN 730540-2:2025“ – podrobně popsáno
1

## Slide 27: Další informace
Novinky v programu ENERGETIKA DEKSOFT
deksoft.eu/energetika
Například historie revizí – nové funkce apod.
1

## Slide 28: Další informace
DEKPRIME – dekprime.cz
Záznam webináře k vydání nové normy ČSN 730540-2
Včetně dnešní problematiky – podrobněji probráno
1

## Slide 29
Děkuji za pozornost