## Slide 1
Robert Šafránek
„Ze života energetického specialisty - 2025“
Bytové domy a jejich hodnocení pro NZÚ, změny po ČSN 73 0540-2 od 1.9.2025, dopad na rozpracované projekty NZÚ - BD oblast A v příkladech

## Slide 2
Dotaz na ChatGPT:
Energetický specialista není jen zpracovatel povinných PENB, ale zejména poradce a „přítel na telefonu“ pro vlastníky a stavebníky budov !

## Slide 3
Aktuální situace ( od 10.11.2025 )

## Slide 4
Počet energetických dokumentů po ukončení dotace Zelená úsporám 29.10.2010
Místo zakázek začaly chodit důkladné kontroly podaných žádostí a zpracovaných dokumentů.
Bude se historie opakovat ?

## Slide 5
Směrnice EPBD 4
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se se v případě, že budova prochází větší renovací, energetická náročnost budovy nebo jejích renovovaných částí snížila s cílem splnit minimální požadavky na energetickou náročnost stanovené podle článku 5, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.

## Slide 6
Směrnice EPBD 4
Měl by být k dispozici dostatečný počet spolehlivých profesionálů specializovaných na oblast energetické účinnosti, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro provádění kvalitních renovačních prací v požadovaném rozsahu. Je-li to vhodné a proveditelné, členské státy by proto měly zavést systémy certifikace pro integrované renovační práce, které vyžadují odborné znalosti různých stavebních prvků nebo systémů, jako jsou izolace budov, elektrické systémy a otopné soustavy a instalace solárních technologií; mezi odborníky, jež by byli do těchto prací zapojeni, mohou patřit projektanti, generální dodavatelé, specializovaní dodavatelé a osoby provádějící instalaci.

## Slide 7
Dostatečný počet spolehlivých profesionálů ?

## Slide 8
Dostatečný počet spolehlivých profesionálů ?
Zdroj fotografií: FB skupina EKIS a MAS - NZÚ Light

## Slide 9
Zděné domy
dosažitelná úspora po zateplení > 70 %

## Slide 10
Výrazné tepelné ztráty zděných budov

## Slide 11
Výrazné tepelné ztráty zděných budov

## Slide 12
Percepční stabilita je schopnost konzistentně a stabilně vnímat svět navzdory měnícím se podmínkám. Je to jedna z hlavních vlastností vnímání a projevuje se například tím, že vnímáme předmět jako stejně velký a tvarově neměnný, i když se mění jeho vzdálenost nebo osvětlení. V psychologii se tento jev vysvětluje jako součást tzv. percepční konstantnosti, která umožňuje mozku vytvořit si stálý a spolehlivý obraz reality.
Velká část vlastníků ve zděných budovách stále odmítá zateplování a renovace budov, i přes mnoho technických argumentů ( vysoká cena tepla, termovizní snímky, plísně v bytech, srovnání s již renovovanými budovami…)
Percepční adaptace je přizpůsobení vnímání (percepce) vnějším podmínkám, kdy se mozek naučí méně vnímat neustále se opakující nebo neměnné podněty, aby se mohl lépe zaměřit na nové nebo důležité informace.
Nevnímáme pomalé a postupné změny. I pokud někde bydlím dlouhé desítky let, je to pocitově „furt dobrý“.

## Slide 13
Využití elektřiny z fotovoltaiky
rodinný dům
FV panely 8,1 kWp
baterie 10,65 kW
trvale doma 2 lidé
kancelář pracovníka IT
elektrický ohřev teplé vody
elektrické vytápění
klimatizace
vyhřívaný bazén
závlaha atd.
využití elektřiny ze systému ( 2022 - 2025 ) 59,25 %
V CN instalačních firem bývá standardně využitelnost > 90 % a návratnost 3 - 4 roky, a to i u bytových domů, kde je využitelnost ještě výrazně nižší.

## Slide 14
Hypervigilance je nadměrná koncentrace pozornosti, zvýšená bdělost a ostražitost.
Brzdou renovací jsou tedy často i předchozí špatné zkušenosti a obava, že mě někdo ošidí či okrade. Prací nás všech je tedy kultivace trhu a budování dobré pověsti, že nejsme všichni energošmejdi, co chtějí jen vysát peníze vlastníků budov a státní dotace.

## Slide 15
Banky dávají při lepší třídě energetické náročnosti lepší úrokovou sazbu. Např. mezi C a B může být rozdíl 0,2 %
Rozdíl při hypotéce 5 mil. Kč na 25 let činí 174 tis. Kč

## Slide 16
Stavební zákon - § 160
(1) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit stanovenou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.
(2) Stavebník je v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen
h) při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.
Stavební zákon - § 232
(1) Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační číslo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby.
(2) Součástí žádosti je
a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
…
h) průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.
Projektanti a stavebníci tedy přestali objednávat PENBy ve fázi stavebního povolení. Co ale bude se stavbou, která bude dokončená, ale u kolaudace nedostane PENB ?

## Slide 17
406/2000 Sb. - § 7 Snižování energetické náročnosti budov
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanovené prováděcím právním předpisem, a to podle jeho právního stavu účinného ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Stavebník rovněž na vyžádání stavebního úřadu nebo kontrolního orgánu podle tohoto zákona dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy v průběhu provádění stavby, a to průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle dokumentace pro provádění stavby. Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby.
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené prováděcím právním předpisem, a to podle jeho právního stavu účinného ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona nebo ke dni zahájení větší změny dokončené budovy podle stavebního zákona, pokud změna dokončené stavby nepodléhá povolení záměru. Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu dokládá stavebník a ostatní osoby podle věty první průkazem energetické náročnosti budovy v průběhu provádění větší změny dokončené budovy na vyžádání stavebního úřadu nebo kontrolního orgánu podle tohoto zákona.
Stavebníci často nemají dokumentaci pro provádění stavby, proto u nových budov nemůžeme zpracovat oficiální PENB.
Plnění požadavků podle právního stavu účinného ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru je komplikací v případě změny legislativy, aktuálně např. ČSN 73 0540. Už je hotový projekt, EH a podaná žádost o dotaci NZÚ, ale změnila se norma, proto je nutné projekt a PENB přepracovat.

## Slide 18: Obvyklý stav tepelných izolací rozvodů
% účinnosti distribuce tepla ?

## Slide 20
Tepelné izolace rozvodů TV

## Slide 21
Po opravě a doplnění tepelných izolací rozvodů ÚT a TV by v nevytápěném suterénu měla být průměrná teplota okolo 12°C.
Pak má zateplování stropů a stěn do nevytápěných suterénů velký smysl.

## Slide 22
Návratnost výměny plastových oken
dvojsklo → trojsklo
Při obvyklé ceně nových oken s izolačním trojsklem okolo 10 000,- Kč/m2 ( 135 tis. Kč za 4 ks oken v panelákovém bytu 3+1 ) je ekonomická návratnost této investice poměrně dlouhá. Výměny jsou vhodné z technického hlediska ( technická životnost, rosení skel, akustika atd. ). Výhodné to bylo v rámci dotace NZÚ OPTIMÁLNÍ.

## Slide 23
Od 1.9.2024:
Do 31.8.2024:

## Slide 24
Nezateplený bytový dům ( 1978 )
SZTE s více než 80 % podílem obnovitelných zdrojů ( dřevní štěpka )

## Slide 25
PENB je podkladem pro rozúčtování nákladů na vytápění = velká odpovědnost
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
Procentní hodnota základní složky
Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, určeného podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, a to tak, že bude
a) pro hodnotu Uem nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy ve výši 60 %,
b) pro hodnotu Uem vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E tohoto ukazatele ve výši 50 %,
c) pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota Uem známa, nebo ji zjistit nelze, ve výši 40 %.
Základní složka:
Uem A až C = 60 %
Uem D až E = 50 %
Uem F až G = 40 % ( + možná úprava o +/- 10 % )

## Slide 26
Některé změny v souvislosti s novou
ČSN 73 0540 - 2 : 2025
Citace z článku doc. Dr. Ing. Zbyňka Svobody na blogu K-CAD:
Součinitel prostupu tepla
„V asi nejočekávanější části nové normy se ve skutečnosti velké změny neodehrají. Naprostá většina požadovaných, doporučených a cílových hodnot součinitele prostupu tepla zůstává stejná.“
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
ČSN 73 0540 - 2 : 2012 : UN,20 = 0,60 [W/m2.K] ; Urec,20 = 0,40 [W/m2.K]
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru, který je převážně v kontaktu s exteriérem a zeminou (např. garáž )
ČSN 73 0540 - 2 : 2025 : UN,20 = 0,30 [W/m2.K] ; UREC,20 = 0,20 [W/m2.K]
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru, který je převážně v kontaktu s dalšími vytápěnými prostory (např. vnitřní schodiště, zádveří )
ČSN 73 0540 - 2 : 2025 : UN,20 = 0,95 [W/m2.K] ; UREC,20 = 0,60 [W/m2.K]

## Slide 27
Dosavadní praxe
zateplování stropů nad suterénem

## Slide 28
Proč ΔU = 0,05 ?
Podrobný výpočet vlivu tepelných mostů stropu nad suterénem

## Slide 29
Proč ΔU = 0,05 ?
Podrobný výpočet vlivu tepelných mostů:
Na strop nad suterénem si tedy netroufnu dát přirážku pouze 0,02 ( téměř bez tepelných mostů )

## Slide 30
Doporučená hodnota UREC,20 = 0,20 W/m2.K dnes znamená řádově 240 mm tepelné izolace na strop suterénu

## Slide 31
240 mm izolantu se na strop často nevejde !

## Slide 33
Na zateplení stropu nad suterénem tedy nově navrhujeme použití MW s deklarovanou tepelnou vodivostí λD = 0,031 W/m.K, tl. 120 mm.
U ≤ 0,30 W/m2.K
Je tedy splněna požadovaná hodnota UN,20. Pouze ale v případech, kdy je splněn požadavek na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem.
Pokud se nezatepluje celá obálka budovy a není splněn Uem, zateplení stropu suterénu se většinou neprovádí.

## Slide 34
Některé změny v souvislosti s novou
ČSN 73 0540 - 2 : 2025
Průvzdušnost obálky budovy
Podle ČSN 73 0540 - 2 : 2012 jsme zadávali:
Nově, podle ČSN 73 0540 - 2 : 2025, zatím zadáváme:
Typ zadání: průvzdušnost obálkou q50
Původní stav ( nezateplený dům s původními dřevěnými okny ) : 4,5
Po výměně oken bez zateplení fasády : 3,0
Po výměně oken a zateplení fasády ( bez parotěsných pásek) : 2,5
Po výměně oken s parotěsnými páskami a po kompletním zateplení : 2,0

## Slide 35
Od září 2025 nová pravidla pro létání dronem,
i „nad hustě osídleným prostorem“
Aplikace DroneMap:

## Slide 36
Děkuji za pozornost
Robert Šafránek
safranek@stopterm.cz