## Slide 1: Pasivní domy s FVE optimální topný systém

## Slide 2: Budoucnost bytové výstavby v České republice
Plán Evropské unie v rámci balíčku "Fit for 55“
Snížení energetické náročnosti budov.
Nové veřejné budovy mají být budovami s nulovými emisemi do roku 2028. Všechny nově budovy do roku 2030.
U stávajících budov je plánováno dosáhnout nulových emisí do roku 2050.
Směrnice EU o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).
v nových budovách, veřejných budovách a stávajících jiných než obytných budovách procházejících renovací, která vyžaduje povolení, zaváděna vhodná zařízení
na výrobu solární energie.
Plán Evropské unie v rámci balíčku "Fit for 55“
Snížení energetické náročnosti budov.
Nové veřejné budovy mají být budovami s nulovými emisemi do roku 2028. Všechny budovy do roku 2030.
U stávajících budov je plánováno dosáhnout nulových emisí do roku 2050.
Směrnice EU o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).
Revize platné směrnice o energetické náročnosti budov z 15. prosince 2021 pozměňovací návrhy ze dne 14. března 2023 (Energetická náročnost budov (přepracování) Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. března 2023 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov)

## Slide 3
Plán Evropské unie v rámci balíčku "Fit for 55
Průkaz energetické náročnosti budovy ("PENB"), nyní 7 kategorií budov v rozmezí A (mimořádně úsporná) až G (mimořádně nehospodárná).
Nově bude třída A+. Budovy v této třídě budou produkovat dokonce více energie z obnovitelných zdrojů, než samy spotřebují.
Odstranění nejméně hospodárných kategorií F a G.
Povinnost umístění zařízení na výrobu solární energie se bude vztahovat primárně na nové budovy, včetně obytných, ale nevyhne se ani budovám stávajícím.
Budoucnost bytové výstavby v České republice

## Slide 4: Budoucnost bytové výstavby v České republice
Z výše uvedeného je zřejmé, že budoucí výstavba (nejen) rezidenčních budov bude spočívat v nZEB a ZEB budovách.
Graf rozložení budov podle celkové spotřeby energie, zdroj: Šance pro budovy
Pasivní dům, nZEB a ZEB
je budova, která se vytápí téměř sama pomocí tepelných zisků od spotřebičů, osob a slunečního záření.
Pasivní domy se vyznačují tím, že roční potřeba tepla na vytápění nepřesáhne hodnotu 15 kWh/m².
Znaky pasivního domu:
Nejvíce prosklená část budovy směřována k jihu
Jednoduchý tvar
Profesionální izolační okna
Výborná vzduchotěsnost a dostatečná tloušťka tepelné izolace
Vyřešení tepelných mostů

## Slide 5: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Energie na vytápění za celý rok 2.336 kWh
V praxi se ukazuje, že v pasivních budovách je (zvláště v dnešních mírných zimách) topný systém použit jen velmi sporadicky.
Potřeba tepla na vytápění u pasivních budov
Třeba jen dvakrát, třikrát za sezónu!!

## Slide 6: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Energie na vytápění za celý rok 9.200 kWh
Energie na vytápění za celý rok 2.336 kWh
V praxi se ukazuje, že v pasivních budovách je (zvláště v dnešních mírných zimách) topný systém použit jen velmi sporadicky.
Potřeba tepla na vytápění u jednotlivých kategoriích budov
Třeba jen dvakrát, třikrát za sezónu!!
Nulový standard
energeticky nulová budova a standard blízký energeticky nulovému, normy ČSN 730540 2, či v TNI 730329 a TNI 730330. Nejsou legislativně závazné.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)
implementace požadavků Evropské unie.
Pro všechny novostavby je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie legislativně závazný a jeho parametry jsou navíc od 1. ledna 2022 přísnější.
Pasivní dům
V současnosti představuje technicky nejvyspělejší standard z pohledu stavebního řešení a kvality vnitřního prostředí. opírá se o metodiku německého Passivhaus Institutu. Metodika PHPP měrná potřeba tepla na vytápění pod 15 kWh/(m2a) a další požadavky, například na neobnovitelnou primární energii aj.
Nízkoenergetický dům
Měrná potřeba tepla na vytápění pod 50 kWh/(m2a) a další parametry.

## Slide 7: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Nejdůležitější vlastnosti topného systému pro nZEB a ZEB domy:
Splnění legislativních požadavků.
Perspektivní zdroj energie pro vytápění (dostupnost, nulové emise on-site)
Úsporný provoz
Komfort pro všechny obyvatele domu
Bezobslužný provoz
Přesná regulace s možností vzdáleného přístupu
V souhrnu komfortní systém s nízkými provozními i investičními náklady.
Vyhláška č. 264/2020 Sb.
září 2020 - výrazné zpřísnění požadavků na novostavby
1.1.2022 - další zpřísnění požadavků na primární energii
Novela vyhlášky 264/2020 Sb.
č. 222/2024 s platností od 1. 9. 2024
Průměrný součinitel prostupu tepla
  konstrukce na obálce a jejich hodnoty U musí být přibližně o 30% lepší, nežli základní normová hodnota
  zlepšení nad rámec pomáhá plnění dalších ukazatelů
  v poslední době trend - konstrukce v pasivním standardu
Celková dodaná energie
  energie dodaná do budovy bez ohledu na to, odkud se vzala
  např. energie okolního prostředí (zdarma) se započte stejně, jako energie nakoupená
  tepelné čerpadlo = elektrokotel = plynový kondenzační kotel
  (přibližně stejná spotřeba dodané energie)

## Slide 8: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Novela vyhlášky 264/2020 Sb. č. 222/2024 s platností od 1. 9. 2024
U novostaveb, kde je hlavním energonositelem EE (el. energie), lze očekávat, že budou vycházet lépe.
To, co v původně u novostaveb neprošlo a muselo být kompenzováno dalšími opatřeními, za určitých okrajových podmínek vyjde
velmi kvalitní obálka budovy
v kombinaci s např. el. stropním, či podlahovým vytápěním
v kombinaci s vlastní výrobou EE – FVE).
Změna faktoru primární energie z neobnovitelných zdrojů
Zrušení omezení započítání vlastní vyrobené EE ve výši dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy.

## Slide 9
Elektrické podlahové vytápění DEVI
energeticky účinné a ekologické

## Slide 10: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Díky snižování energetické náročnosti budov v rámci Fit for 55 v kombinaci s rozvojem fotovoltaiky - způsobí, že instalace jakéhokoliv technicky složitého a investičně náročného topného systému v rodinném bydlení nebude dávat technický ani ekonomický smysl.
Investiční náklady na pořízení takového systému se díky minimálním požadavkům na hrazení tepelných ztrát nikdy nekompenzují (po dobu životnosti zařízení) v teoreticky nižších nákladech provozních!

## Slide 11: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Tepelné čerpadlo
Nízké provozní náklady při ideálním nastavení.
Složité technologické zařízení s hydraulickou a elektrickou složkou, zábor místa v domě.
Hlučnost, setrvačnost
Průchody do domu pro potrubí a odvod kondenzátu.
Náklady na pravidelnou údržbu a revize (EK č. 517/2014) v řádu několika tisíc ročně.
Složitá technologie - točivé stroje, el. odtávání, výměníky, chladivo, regulační ventily, elektrická topná spirála a řídící mikroprocesor, akumulační nádoba, expanzní nádoba.
Z toho plyne zábor plochy cca 5 m² /58 641 Kč/m²!! Podle ČSU rok 2023
Teplotní spád 10°C (40/30°C)

## Slide 12: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Elektrické podlahové topení
Pouze jednoduché elektrické zapojení.
100% účinnost
Bez nutnosti údržby.
Bez nutnosti pravidelných revizí.
Kompletně skrytý topný systém
20ti letá plná záruka.
Malý teplotní spád 2-3°C = nižší provozní náklady.

## Slide 13: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
DEVI vnitřní aplikace
20let záruka na topné kabely dává investorům jistotu bezproblémového provozu po celou doby životnosti stavby.

## Slide 14: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Developer, instalatér Konečný uživatel
Investičně nenáročné – snížení ceny nemovitosti, vyšší zisk - nižší cena nemovitosti, více prostředků pro jiné vybavení
Technicky jednoduché - menší časový nárok na instalaci, vyšší produktivita - méně potenciálních poruch, jednoduché ovládání
Spolehlivé – méně reklamací, oprav – úspora času i nákladů - méně starostí s opravami
Bez nároků na prostor – možnost nabídnout větší plochu pro pobyt osob – vetší plocha určená k bydlení nebo skladování
Nízký teplotní spád – nabídka úspory nákladů na provoz – úspora nákladů na provoz
Dlouhá životnost – vynikající reference dalším potenciálním zákazníkům - bez nutnosti dalších investic po celou dobu užívání nemovitosti
Záruka 20 let – beznákladové reklamace - záruční - jistota funkčnosti bez dalších výdajů životnost 50 – 70 let
Přesná regulace – přidaná hodnota, možnost přesného ovládání odkudkoliv – úspora provozních nákladů, komfort kdy a kde potřebujete

## Slide 16: Celkový přehled – Životnost – očekávaná Eh vs. HP
0 5 10 15 20 25 30 35 Čas v letech
Elektrické podlahové topení
Cena
Počáteční náklady:
Electrické podlahové topení = ~1/3 Tepelného čerpadla
Údržba:
Teplené čerpadlo: každých
1 – 2 roky
EH = není nutná
Výměna hlavní komponenty:
Tepelné čerpadlo: po 10 – 15 letech
EH: nové termostaty: po 15 letech (není nutné)
Konec životnosti:
Tepelné čerpadlo: nové
EH: Nové termostaty
Tepelné čerpadlo
Úhel závisí na:
Ceně elektřiny
Použití fotovoltaických panelů na střeše
Další faktory:
- Účinnost tepelného čerpadla při měnících se povětrnostních podmínkách

## Slide 17: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Vzhledem k výše uvedeným pozitivním změnám ve Vyhlášce č. 264/2020 Sb.
Minimálním nárokům na vytápění u těchto typů staveb se jeví jako nejvýhodnější použití nízkoteplotních zdrojů vytápění.
Podlahové vytápění
Pro budovy s minimálními tepelnými ztrátami nejvýhodnější elektrické podlahové vytápění vybavené přesnou inteligentní regulací.

## Slide 18: Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Z výše uvedeného je zřejmé, že díky zlepšování tepelně-izolačních vlastností budov a kombinací technologií se topný systém stane doplňkovou technologií jen s velmi občasným použitím.
A co z toho vyplývá?
Že pro rentabilitu a efektivitu topného systému bude klíčová, ne spotřeba
Ale nízké celkové investiční náklady!!

## Slide 19: Děkuji za pozornost
Milan Hlavinka