Část II  Odborný posudek

pro účely programů 1.A a 4.A

Posudky pro účely programů 1.A , 4.A zpracovávají odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO a odborní pracovníci středisek EKIS. Kromě programu 1.A.d mohou dále posudky zpracovávat autorizovaní inženýři z oboru TZB (tepelné zabezpečení budov) , autorizovaní projektanti TZB a odborníci, aktivně vyučující obor TZB na vysokých školách. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku.

Na základě odborného posudku žadatel vyplní část „Údaje o zdroji a objektu“ na formuláři Žádosti o podporu ze 
SFŽP ČR – fyzické osoby.

Požadovaná osnova odborného posudku:

1. Název posudku

2. Identifikační údaje

- Předmět posudku

- Datum realizace akce

- Zadavatel posudku

- Zpracovatel posudku

- Dodavatelská firma

3. Popis původního stavu

  - Popis objektu (typ, stáří, datum případné kolaudace) v němž je realizován nový zdroj

  - Původní zdroj vytápění

  - Příprava TUV, objem akumulace, počet trvale žijících osob

4. Popis realizovaného řešení

5. Kontrola správného dimenzování

5.1 Tepelná ztráta objektu a druh objektu (vyjma 1.A.b a 1.A.d)

5.2. Celková roční potřeba tepla (neplatí pro 1.A.b; pro 1.A.d se uvede celková roční potřeba elektrické energie)

5.3 Druh a výkon obnovitelného zdroje

5.4 Druh a výkon dotopu (vyjma 1.A.a, 1.A.b a 1.A.d)

5.5 Způsob regulace (vyjma 1.A.d)

5.6 Popis otopné soustavy (vyjma 1.A.b a 1.A.d)

6. Rozpočet

7. Závěr

Vyjádření zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků Fondu a velmi stručné zdůvodnění.

8. Přílohy

8.1 Schéma zapojení obnovitelného zdroje tepla

8.2 Tabulka ekonomického vyhodnocení

| Ukazatel | Jednotka | Původní stav | Stav po realizaci obnovitelného zdroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové investiční náklady akce | tis. Kč |  |  |
| Celkové provozní náklady | tis. Kč/rok |  |  |
| Prostá návratnost akce bez započtení dotace | rok |  |  |
| Prostá návratnost akce po započtení dotace | rok |  |  |
| Měrné investiční náklady na instalovaný výkon zdroje (plochu kolektorů) | Kč/kW (Kč/m2) |  |  |

8.3 Tabulka energetické bilance objektu (vyjma 1.A.b)

| Ukazatel | Stav před realizací obnovitelného zdroje | Stav po realizaci obnovitelného zdroje |
| --- | --- | --- |
|  | Energie | Náklady | Energie | Náklady |
|  | GJ/rok | Kč/rok | GJ/rok | Kč/rok |
| Vstupy (nákup) paliv a energií |  |  |  |  |
| z toho: | spotřeba el. energie |  |  |  |  |
|  | dodávka z centrálního zdroje |  |  |  |  |
|  | spotřeba HU |  |  |  |  |
|  | spotřeba ZP |  |  |  |  |
|  | spotřeba Propanu |  |  |  |  |
|  | spotřeba LTO |  |  |  |  |
|  | spotřeba dřevní hmoty |  |  |  |  |
|  | Tepelné zisky (zemní vrty) |  |  |  |  |
| Spotřeba energie celkem |  |  |  |  |
| Ztráty ve zdroji tepla |  |  |  |  |
| Spotřeba tepla bez ztrát ve zdroji |  |  |  |  |
| z toho: | ztráty v rozvodech a boileru |  |  |  |  |
|  | spotřeba tepla na otop |  |  |  |  |
|  | Spotřeba tepla na TUV |  |  |  |  |
|  | Spotřeba tepla technologická |  |  |  |  |

8.4 Základní parametry solárního systému (pouze pro 1.A.b, 1.A.c, 1.A.d )

| Typ a počet kolektorů (fotovoltaických panelů) | ks |  |
| --- | --- | --- |
| Celková absorpční plocha | m2 |  |
| Instalovaný elektrický výkon (pouze 1.A.d) | kWp |  |
| Vertikální úhel nastavení kolektorů | ° |  |
| Odchylka od jižního směru | ° |  |
| Velikost solárního zásobníku (mimo 1.A.d) | Litry |  |

8.5 Energetická bilance přípravy TUV (pouze pro 1.A.b a pro 1.A.c)

| měsíc | Potřeba tepla celkem | Teplo ze solárních kolektorů | Teplo nevyužité | Teplo, které je nutno dodat z bivalentního zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | kWh | kWh | kWh |
| Leden |  |  |  |  |
| Únor |  |  |  |  |
| Březen |  |  |  |  |
| Duben |  |  |  |  |
| Květen |  |  |  |  |
| Červen |  |  |  |  |
| Červenec |  |  |  |  |
| Srpen |  |  |  |  |
| Září |  |  |  |  |
| Říjen |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |
| Prosinec |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |
| Průměrná účinnost kolektoru (%) |  |  |

8.6 Zdroje tepla (elektrické energie) po realizaci obnovitelného zdroje

| Instalovaný tepelný (elektrický výkon) výkon celkem | kW |  |
| --- | --- | --- |
| z toho: | obnovitelný zdroj | kW |  |
| Výroba tepla (elektrické energie) celkem | kWh/rok |  |
| z toho: | obnovitelný zdroj | kWh/rok |  |
| Roční využití celkového instalovaného výkonu | hod/rok |  |
| z toho: | obnovitelný zdroj | hod/rok |  |
| Roční spotřeba elektrické energie | kWh/rok |  |
| z toho: | obnovitelný zdroj | kWh/rok |  |
| Průměrný roční topný faktor (pouze pro 4.A) |  |  |

8.7 Výpočet roční potřeby tepla pro vytápění v daných podmínkách (pouze pro 4.A)

roční potřeba se počítá „denostupňovou metodou“ pro skutečné oblastní podmínky dané lokality

|  |  | kW | GJ/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Tepelné ztráty prostupem (dle ČSN 060210) | Qp |  |  |
| Tepelné ztráty infiltrací (dle ČSN 060210) | Qv |  |  |
| Jiné spotřeby tepla (např. přihřívání bazénu, vzduchotechnika aj.) | Qb |  |  |
| Potřeba tepla pro ohřev TUV | QTUV |  |  |
| Celková tepelná ztráta objektu | Qc |  |  |
| Výpočet roční potřeby tepla pro vytápění „denostupňovou metodou“ |
| Dílčí součinitelé | f1 |  | Délka topného období | d |  |
|  | f2 |  | Průměrná vnitřní teplota | tip |  |
|  | f3 |  | Průměrná teplota v topném období | tep |  |
|  | f4 |  | Oblastní výpočtová teplota | teo |  |
| Celkový součinitel | fc |  | Počet denostupňů | D |  |
| Roční potřeba tepla pro vytápění | [MJ] |  |

8.8 Výpočet ev dle vyhlášky 291/2001 Sb. (pouze pro 4.A)

Výpočet měrné spotřeby tepelné energie za otopné období ev je proveden ve smyslu vyhlášky 291/2001 Sb.(pro průměrné klimatické podmínky ČR 3,8 °C a 242 dnů vytápění, n=0,5h). Výpočet pak hodnotí pouze tepelně technické vlastnosti pláště budovy, nerespektuje však v některých ohledech reálnou spotřebu, která je ovlivněna oblastní výpočtovou teplotou, skut. délkou topného období, intenzitou výměny vzduchu, existencí tepelných mostů, úrovní seřízení regulace, režimem provozu atd. Takto vypočtené hodnoty slouží k porovnání předkládaných žádostí.

| Charakteristické údaje o budově |
| --- |
| Podlahová vytápěná plocha v budově | m2 |  |
| Celková ochlazovaná plocha stavebních konstrukcí – A | m2 |  |
| Obestavěný prostor – V | m3 |  |
| Vnitřní objem vytápěných místností v budově - Va | m3 |  |
| Poměr A/V | m2/ m3 |  |
| Vypočtená měrné spotřeby tepelné energie za otopné období |
| Spotřeba tepla pro vytápění ke krytí TZ prostupem Evp | [kWh] |  |
| Spotřeba tepla pro vytápění ke krytí TZ větráním Evv | [kWh] |  |
| Tepelné zisky Evz + Ezs | [kWh] |  |
| Spotřeba tepelné energie pro vytápění za otopné období Er | [kWh] |  |
| Měrná spotřeba tepelné energie za otopné období - eV | [kWh/m3] |  |
| Požadovaná měrná spotřeba tepelné energie za otopné období - eVN | [kWh/m3] |  |

8.9 Protokol energetického štítku budovy (pouze pro 4.A)

| Identifikační údaje |
| --- |
| Druh stavby |  |
| Adresa (místo, ulice, číslo popisné, PSČ) |  |
| Katastrální území a katastrální číslo |  |
| Vlastník – provozovatel |  |
| Charakteristika budovy |
| Objem budovy V [m2] – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy |  |
| Celková plocha A [ m2] - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem |  |
| Geometrická charakteristika budovy A/V |  |
| Převažující vnitřní teplota v otopném období |  |
| Vnější návrhová teplota v zimním období |  |
| Klimatický činitel pro prostup tepla h1 |  |
| Klimatický činitel pro výměnu vzduchu h2 |  |
| Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí |
| Ochlazovaná konstrukce (například) | Plocha | Součinitel prostupu tepla | Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla | Činitel teplotní redukce | Měrná ztráta konstrukce prostupem |
|  | Ai | Ui | UN | bi | HTi=Ai*Ui*bi |
|  | [m2] | [Wm-2K-1] | [Wm-2K-1] | [-] | [WK-1] |
| Stěna vnější |  |  |  |  |  |
| Stěna mezi garáží a obytnou částí |  |  |  |  |  |
| Okno a balkónové dveře |  |  |  |  |  |
| Střešní okno |  |  |  |  |  |
| Dveře vstupní |  |  |  |  |  |
| Dveře vnitřní |  |  |  |  |  |
| Podlaha v suterénu |  |  |  |  |  |
| Podlaha nad garáží |  |  |  |  |  |
| Podlaha nad venkovním prostorem |  |  |  |  |  |
| Strop 1.NP. |  |  |  |  |  |
| Strop 2.NP |  |  |  |  |  |
| Střecha |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

| Stanovení energetické náročnosti budovy | skutečná | požadovaná |
| --- | --- | --- |
| Měrná ztráta prostupem tepla HT | W/K |  |  |
| Potřeba tepla_při vytápění budovy ke krytí tepelných ztrát prostupem tepla Evp | k\Wh/a |  |  |
| Potřeba tepla při vytápění budovy ke krytí tepelných ztrát větráním EW | k\Wh/a |  |  |
| Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla za otopné období Evz | k\Wh/a |  |  |
| Tepelné zisky ze slunečního záření za otopné období Ezs | k\Wh/a |  |  |
| Stupeň využití tepelných zisků | - |  |  |
| Roční potřeba tepla na vytápění Eh | k\Wh/a |  |  |
| Měrná potřeba tepla při vytápění budovy ev | kWh(m3*a) |  |  |
| Budova splňuje požadavky na nízkou energetickou náročnost podle ČSN 73 0540-2 |
| Stupeň energetické náročnosti SEN |  | Klasifikace: |  |
| Datum vystavení energetického štítku: |  |
| Zpracovatel energetického štítku: |  | lČ: |  |
| Zpracoval: |  | podpis |  |

8.10 Přehled údajů pro žádost o podporu

Zadavatel posudku:

Technické parametry instalovaného zařízení

roční výroba energie z OZE  (GJ/rok)

úspora energií (GJ/rok)

úspora provozních nákladů  (Kč/rok)

instalovaný výkon  (kW)

původní zdroj vytápění

tepelná ztráta objektu  (kW)  - vyjma 1.A.b a 1.A.d

objem akumulace   (m3) – vyjma 1.A.d

měrná potřeba tepla  (kWh/m3) – jen pro 4.A

A/V

SEN dle vyhlášky 291/2001Sb.   %   - jen pro 4.A

výrobní typ instalovaného zařízení

značka instalovaného zařízení

výrobce instalovaného zařízení